## Slide 1
TEKNİK
Amatör Telsizcilik Sınav Hazırlık Seti — C Sınıfı (140 Soru)
Yazar: Claude Sonnet 5 ve Claude Opus 5 (Anthropic) — Editör / Hata kontrolü: H. Erhan Özkan, TA3HX
Kaynak: KEGM Amatör Telsizcilik C Sınıfı Soru Bankası — sınav hazırlık amaçlıdır, resmî bir KEGM yayını değildir.

## Slide 2
BÖLÜM 1: Osilatör, Anten ve Temel Devre Hesapları
• Kristal osilatörde frekansı belirleyen, kuvars kristalinin kendi titreşim frekansıdır; devrenin kazancı veya çıkış genliği frekansı belirlemez.
• Anten boyu dalga boyundan türetilir: λ = 300 / f (MHz); çeyrek dalga anten bunun dörtte biridir.
• Seri bağlamada dirençler toplanır; paralel bağlamada terslerin toplamı alınır ve sonuç en küçük dirençten de küçük çıkar.
• Direnç renk kodunda ilk iki bant rakamları, üçüncü çarpanı, dördüncü toleransı verir.
Bu bölümün kaynağı: Kuvars kristal rezonatör ilkesi; λ = 300/f bağıntısı; seri-paralel direnç bağıntıları; direnç renk kodu.
Teknik — C Sınıfı — Bölüm 1 Girişi

## Slide 3
Soru 1 · Osilatörler
Bir kristal osilatörün frekansı öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
a) Çıkış genliğine
b) Transistörün kazancına
c) Kristalin frekansına ✓ Doğru cevap
d) Osilatörün tipine
AÇIKLAMA
Kristal osilatörde frekansı belirleyen, kuvars kristalinin kendi mekanik titreşim frekansıdır; kristal çok yüksek Q değerine sahip bir rezonans devresi gibi davranır. Devrenin kazancı, çıkış genliği veya kullanılan osilatör düzeni frekansı ancak çok küçük ölçüde kaydırabilir. Kristal osilatörlerin tercih sebebi zaten budur: frekans, devrenin geri kalanındaki değişimlerden büyük ölçüde bağımsızdır.
Kaynak: Kuvars kristal rezonatörün çalışma ilkesi.
Teknik — C Sınıfı — Soru 1

## Slide 4
Soru 2 · Anten Boyu
10 MHz'de rezonansa gelen çeyrek dalga bir antenin boyu yaklaşık olarak aşağıdakilerden hangisidir?
a) 7.5 m ✓ Doğru cevap
b) 15 m
c) 20 m
d) 30 m
AÇIKLAMA
Çeyrek dalga anten boyu (m) ≈ 75/f(MHz) formülünden 75/10=7.5 m.
Kaynak: Yarım/çeyrek dalga anten uzunluğu formülleri (λ=300/f).
Teknik — C Sınıfı — Soru 2

## Slide 5
Soru 3 · Anten Tipleri
Şekildeki (8 [sekiz] şeklinde iki loba sahip) yayılım kalıbı hangi anten tipine aittir?
a) Yarım dalga dipol ✓ Doğru cevap
b) Çeyrek dalga anten
c) 8 şekli anten
d) Beam anten
AÇIKLAMA
Klasik yarım dalga dipol antenin yatay düzlemdeki yayılım kalıbı, antene dik yönde en güçlü, anten eksenine paralel yönde en zayıf olan karakteristik "8" (sekiz) şeklidir.
Kaynak: Anten yayılım kalıpları (radiation pattern).
Teknik — C Sınıfı — Soru 3

## Slide 6
Soru 4 · Anten Tipleri
Aşağıdaki antenlerden kazancı en yüksek olan hangisidir?
a) İzotropik anten
b) Yatay dipol
c) Çeyrek dalga markoni
d) Yagi ✓ Doğru cevap
AÇIKLAMA
Yagi anten, birden fazla elemanla (yansıtıcı+yönlendirici) sinyali belirli bir yöne odaklayarak diğerlerine göre en yüksek kazancı sağlar; izotropik anten ise (tüm yönlere eşit yayan teorik referans anten) en düşük kazançlıdır (0 dB referans).
Kaynak: Anten kazancı karşılaştırması.
Teknik — C Sınıfı — Soru 4

## Slide 7
Soru 5 · Direnç Kodu
Yukarıda çizimi yapılan direncin (bantları sırasıyla Kahverengi-Kırmızı-Turuncu-Altın renklerinde ise) değeri ve toleransı nedir?
a) 120 Ω, %5
b) 120 KΩ, %10
c) 10 Ω, %10
d) 12 KΩ, %5 ✓ Doğru cevap
AÇIKLAMA
Renk kodu: Kahverengi=1, Kırmızı=2, Turuncu=çarpan(×1000), Altın=tolerans(%5). 12×1000=12.000Ω=12KΩ, tolerans %5.
Kaynak: Direnç renk kodu standardı (EIA).
Teknik — C Sınıfı — Soru 5

## Slide 8
Soru 6 · Devre Hesabı
Paralel bağlı 12 ohm, 15 ohm ve 20 ohmluk üç direncin toplam değeri (eşdeğer direnç) nedir?
a) 5 ohm ✓ Doğru cevap
b) 47 ohm
c) 8 ohm
d) 56 ohm
AÇIKLAMA
Paralel bağlamada eşdeğer direncin tersi, dirençlerin terslerinin toplamıdır: 1/R = 1/12 + 1/15 + 1/20. Paydaları 60'ta eşitlersek 5/60 + 4/60 + 3/60 = 12/60 = 1/5, yani R = 5 ohm. Sonucun en küçük dirençten (12 ohm) bile küçük çıkması paralel bağlamanın kuralıdır; 47 ve 56 ohm gibi değerler seri bağlama düşünülürse elde edilir.
Kaynak: Paralel direnç bağıntısı 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3.
Teknik — C Sınıfı — Soru 6

## Slide 9
Soru 7 · Kapasitans
Paralel bağlı 12 pF, 15 pF ve 20 pF'lik üç kondansatörün toplam değeri (eşdeğer kapasitans) nedir?
a) 5 pF
b) 47 pF ✓ Doğru cevap
c) 8 pF
d) 56 pF
AÇIKLAMA
Paralel bağlı kondansatörlerde toplam kapasitans, değerlerin doğrudan toplamıdır: 12+15+20=47 pF.
Kaynak: Kapasitans hesabı (paralel bağlantı: Ctoplam=C1+C2+C3).
Teknik — C Sınıfı — Soru 7

## Slide 10
Soru 8 · Yarı İletken
İletim halinde olan bir germanyum diyodun uçları arasındaki voltaj düşümü yaklaşık ne kadardır?
a) 0.3 V ✓ Doğru cevap
b) 0.6 V
c) 0.7 V
d) 1.3 V
AÇIKLAMA
Germanyum diyotların tipik ileri yön voltaj düşümü ~0.3V'tur (silisyum diyotlarda bu değer ~0.7V'tur — daha yüksektir).
Kaynak: Yarı iletken diyot temel değerleri.
Teknik — C Sınıfı — Soru 8

## Slide 11
Soru 9 · Devre Hesabı
Bir pil devamlı olarak 0,5 A çekilmek şartı ile bir hafta süre ile kullanılmaktadır. Pilin kapasitesi kaç amper saat (Ah)dir?
a) 42
b) 24
c) 84 ✓ Doğru cevap
d) 12
AÇIKLAMA
Amper saat, akım ile sürenin çarpımıdır. Bir hafta 7 × 24 = 168 saattir; 0,5 A × 168 saat = 84 Ah. Şıkkı (a) 42, hafta yerine 84 saat alındığında; (b) 24, yalnızca bir gün hesaplandığında çıkar.
Kaynak: Kapasite = akım × süre (Ah).
Teknik — C Sınıfı — Soru 9

## Slide 12
Soru 10 · Güç Kaynağı
Yukarıdaki besleme devresinde (250 V alternatif kaynak → 5:1 düşürücü transformatör → seri diyot → paralel süzgeç kondansatörü) bulunan doğrultucu diyot en az kaç voltluk olmalıdır?
a) 25 V
b) 71 V ✓ Doğru cevap
c) 50 V
d) 10 V
AÇIKLAMA
Önce sekonder gerilimi bulunur: 5:1 düşürücü transformatörde 250 V girişten 250/5 = 50 V etkin (RMS) değer çıkar. Diyot ise etkin değeri değil tepe değeri görür: Vtepe = 50 × √2 ≈ 70,7 ≈ 71 volt. Bu yüzden diyotun dayanma gerilimi en az 71 V olmalıdır. Şıkkı (c) 50 V, etkin değerle yetinildiğinde seçilir ve diyotu yetersiz bırakır. Uygulamada süzgeç kondansatörlü yarım dalga doğrultucuda diyotun ters gerilimi tepe değerin yaklaşık iki katına kadar çıkabildiğinden, gerçek tasarımda daha yüksek dayanımlı diyot seçmek gerekir.
Kaynak: Transformatör sarım oranı; Vtepe = Vetkin × √2.
Teknik — C Sınıfı — Soru 10

## Slide 13
Soru 11 · Devre Tanıma
Aşağıdaki (anten, transformatör, ayarlı kondansatör, sabit kondansatör ve diyottan oluşan) devrenin adı nedir?
a) Basit bir alıcı ✓ Doğru cevap
b) Basit bir verici
c) Doğrultucu
d) Basit bir alıcı-verici
AÇIKLAMA
Bu, klasik bir "kristal alıcı" (basit AM detektör devresi) yapısıdır: anten sinyali akort devresinden (LC) geçer, diyot ile detekte edilir (demodüle edilir) — verici elemanı (osilatör/amplifikatör) içermez.
Kaynak: Basit AM alıcı (detektör) devresi.
Teknik — C Sınıfı — Soru 11

## Slide 14
BÖLÜM 2: Transformatör, Güç Hesabı ve Filtreler
• İdeal transformatörde gerilim oranı sarım oranına eşittir: Vp/Vs = Np/Ns. Sarımı çok olan taraf gerilimi yüksek olan taraftır.
• Sarım başına düşen gerilim her sargıda aynıdır; ara uçlu transformatör soruları bu tek bilgiyle çözülür.
• Güç üç biçimde yazılır: P = V × I = I² × R = V² / R. Akımın karesiyle orantılı olması, kablo kesiti ve sigorta seçiminin sebebidir.
• Filtreler frekansa göre ayırır: alçak geçiren, yüksek geçiren, bant geçiren ve bant durduran.
Bu bölümün kaynağı: Transformatör sarım-gerilim oranı; güç bağıntıları; filtre türleri.
Teknik — C Sınıfı — Bölüm 2 Girişi

## Slide 15
Soru 12 · Yarı İletken
Aşağıdaki elektronik parçalardan hangisi alternatif akımın endüksiyon yolu ile bir devreden başka bir devreye aktarılması prensibi ile çalışır?
a) Kondansatörler
b) Transistörler
c) Transformatörler ✓ Doğru cevap
d) Dirençler
AÇIKLAMA
Transformatör, elektromanyetik endüksiyon (bir bobindeki değişen akımın, fiziksel bağlantı olmadan yakındaki başka bir bobinde gerilim/akım oluşturması) ilkesiyle çalışır.
Kaynak: Transformatör çalışma prensibi.
Teknik — C Sınıfı — Soru 12

## Slide 16
Soru 13 · Transformatör
Şekildeki devrede (N1 = 500 sarım, V1 = 2 V, N2 = 5000 sarım, sekonderde 50 ohmluk yük) V2 voltajının değeri nedir?
a) 2 volt
b) 200 volt
c) 20 volt ✓ Doğru cevap
d) Hiçbiri
AÇIKLAMA
İdeal transformatörde gerilim oranı sarım oranına eşittir: V2 = V1 × (N2/N1) = 2 × (5000/500) = 2 × 10 = 20 volt. Sekonder sarımı primerin 10 katı olduğu için bu bir yükseltici transformatördür. Sekonderdeki 50 ohmluk yük gerilim oranını değiştirmez; yalnızca çekilen akımı belirler. Şıkkı (b) 200 volt, oran yanlışlıkla 100 alındığında çıkar.
Kaynak: Transformatör sarım-gerilim oranı V1/V2 = N1/N2.
Teknik — C Sınıfı — Soru 13

## Slide 17
Soru 14 · Devre Hesabı
Şekilde görülen devrede I2 akımının değeri nedir? (Devrede iki 50 ohm'luk direnç paralel bağlı, ardından 25 ohm'luk direnç ve 50V kaynak bulunuyor.)
a) 1,25 A
b) 1 A
c) 2 A
d) 0,5 A ✓ Doğru cevap
AÇIKLAMA
Devrenin tam şema düzenine göre değişen bir seri-paralel direnç hesabıdır; resmi cevap anahtarına göre I2=0.5A'dir.
Kaynak: Resmi cevap anahtarı (seri-paralel direnç devresi).
Teknik — C Sınıfı — Soru 14

## Slide 18
Soru 15 · Devre Hesabı
Şekildeki devrede 27 ohm'luk dirençten geçen akımın değeri (27 ohm, 33 ohm ve 120 ohm dirençler, 6V kaynak ile) aşağıdakilerden hangisidir?
a) 0.5 A
b) 0.6 A
c) 0.3 A
d) 0.1 A ✓ Doğru cevap
AÇIKLAMA
Bu, birden fazla direncin karma (seri-paralel) bağlandığı bir devredir; resmi cevap anahtarına göre 27 ohm'dan geçen akım 0.1A'dir.
Kaynak: Resmi cevap anahtarı (seri-paralel direnç devresi).
Teknik — C Sınıfı — Soru 15

## Slide 19
Soru 16 · Güç Hesabı
Şekilde görülen devrede (6 ohm, 3 ohm, 1 ohm seri bağlı, 10V kaynak), 3 Ohm'luk dirençte harcanan güç nedir?
a) 10 watt
b) 1 watt
c) 5 watt
d) 3 watt ✓ Doğru cevap
AÇIKLAMA
Seri devrede toplam direnç = 6+3+1=10 ohm; toplam akım I=V/R=10/10=1A. Aynı akım tüm seri elemanlardan geçtiğinden, 3 ohm'daki güç P=I²R=1²×3=3 watt.
Kaynak: Ohm Kanunu (V=IR) ve temel devre analizi.
Teknik — C Sınıfı — Soru 16

## Slide 20
Soru 17 · RF Devresi
Bir RF filtrede kullanılacak kondansatör aşağıdakilerden hangisidir?
a) Alüminyum elektrolitik
b) Tantalyum elektrolitik
c) Seramik ✓ Doğru cevap
d) Polikarbonat dielektrikli
AÇIKLAMA
Seramik kondansatörler, yüksek frekanslarda (RF) düşük kayıp ve iyi frekans tepkisi gösterdiğinden RF devrelerinde tercih edilir; elektrolitik kondansatörler yüksek frekansta verimsizdir.
Kaynak: RF devre elemanı seçimi.
Teknik — C Sınıfı — Soru 17

## Slide 21
Soru 18 · Verici Devresi
Aşağıda blok şeması görülen ([A-B-C-D] şeklinde; OSC → Buffer → Driver → PA → Anten) bir CW vericisinde maniple hangi bölümü kontrol etmelidir?
a) A (OSC)
b) B (Buffer) ✓ Doğru cevap
c) C (Driver)
d) D (PA)
AÇIKLAMA
Maniple (Mors anahtarlaması), sinyalin ilk oluştuğu osilatör katından hemen sonraki tampon (Buffer) katında yapılır — osilatörün kendisini doğrudan anahtarlamak frekans kararlılığını bozar.
Kaynak: CW verici blok yapısı ve anahtarlama noktası.
Teknik — C Sınıfı — Soru 18

## Slide 22
Soru 19 · Yarı İletken
Zener diyodun kullanılmasının ana amacı nedir?
a) RF deteksiyonu
b) Kazanç elde etme
c) Gürültüyü azaltma
d) Sabit gerilim elde etme ✓ Doğru cevap
AÇIKLAMA
Zener diyot, belirli bir ters gerilimde (Zener voltajı) sabit bir gerilim düşümü sağlayarak gerilim regülasyonu (sabitleme) amacıyla kullanılır.
Kaynak: Zener diyot çalışma prensibi.
Teknik — C Sınıfı — Soru 19

## Slide 23
Soru 20 · Propagasyon
Toprak (yer) dalgaları hangi tür haberleşmede kullanılır?
a) Yüksek frekans – kısa mesafe
b) Yüksek frekans – uzun mesafe
c) Alçak frekans – kısa mesafe
d) Alçak frekans – uzun mesafe ✓ Doğru cevap
AÇIKLAMA
Yer dalgaları (ground wave), alçak frekanslarda yer yüzeyini takip ederek uzun mesafelere ulaşabilir; yüksek frekanslarda ise hızla sönümlenir.
Kaynak: Radyo dalga yayılımı (propagasyon) teorisi.
Teknik — C Sınıfı — Soru 20

## Slide 24
Soru 21 · Filtre
Geniş bandlı bir güç kuvvetlendirici çıkışında aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a) Yüksek geçiren filtre
b) Alçak geçiren filtre ✓ Doğru cevap
c) Dirençli bastırıcı
d) Şebeke filtresi
AÇIKLAMA
Alçak geçiren filtre (istenen frekansın altındakileri geçirip üstündeki harmonikleri süzen filtre), çıkıştaki istenmeyen yüksek frekanslı harmonikleri temizlemek için kullanılır.
Kaynak: Verici çıkış filtreleme.
Teknik — C Sınıfı — Soru 21

## Slide 25
Soru 22 · Filtre
Çıkışında band geçiren filtre ile donatılmış bir VHF verici:
a) Üretilen tüm frekansları keser.
b) Üretilen tüm harmonikleri geçirir.
c) Üretilen tüm alt harmonikleri geçirir.
d) Sadece istenilen frekansları en az kayıpla geçirir. ✓ Doğru cevap
AÇIKLAMA
Bant geçiren filtre (bandpass filter), tasarlandığı dar frekans aralığındaki (istenen) sinyalleri düşük kayıpla geçirirken, bu aralığın dışındaki her şeyi (harmonikler dahil) zayıflatır.
Kaynak: Bant geçiren filtre teorisi.
Teknik — C Sınıfı — Soru 22

## Slide 26
BÖLÜM 3: Enterferans, Ölçüm ve İstasyon Donanımı
• Enterferans her zaman vericinin kusuru değildir; komşu cihazın giriş katı ve kablolaması da kaynak olabilir.
• Ölçü aletleri görevlerine göre bağlanır: ampermetre seri, voltmetre paralel. Ampermetrenin paralel bağlanması kısa devredir.
• İstasyon zinciri sabittir: mikrofon ve verici gönderme tarafında, alıcı ve hoparlör alma tarafında, anten ikisinin ortak ucunda.
• Paket data çalışmasında ses yoktur; mikrofon yerini modem/TNC alır.
Bu bölümün kaynağı: Ölçü aletlerinin bağlanma biçimleri; amatör istasyon blok yapısı.
Teknik — C Sınıfı — Bölüm 3 Girişi

## Slide 27
Soru 23 · Enterferans
Bir amatör telsizcinin komşusu, telsiz istasyonunun müzik setine yaptığı enterferanstan şikâyetçidir. Mümkün olan çözüm aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) Verici çıkışına ferrit filtre konulması.
b) Verici çıkış uçları arasına bir kondansatör bağlanması.
c) Müzik setinin hoparlör bağlantılarının ekranlı kablo ile yapılması ✓ Doğru cevap
d) Vericinin çıkışının çıplak iki telli hat ile yapılması.
AÇIKLAMA
RF sinyalleri genellikle hoparlör kablolarının ekransız (korumasız) bölümünden müzik setine sızar; bu kabloların ekranlı (RF sızmasını önleyen örgülü kablo) hale getirilmesi girişimi büyük ölçüde giderir.
Kaynak: RF enterferans giderme (komşu cihaz koruması).
Teknik — C Sınıfı — Soru 23

## Slide 28
Soru 24 · Devre Elemanı
AGC katının işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Amplifikatör güç kontrolü
b) Alt-geçirgen doğrulma
c) Otomatik çıkış kontrolü
d) Otomatik kazanç kontrolü ✓ Doğru cevap
AÇIKLAMA
AGC (Automatic Gain Control — otomatik kazanç kontrolü), alıcıda değişen sinyal güçlerine karşı çıkış seviyesini otomatik olarak dengeleyen devredir.
Kaynak: Alıcı devre teorisi (AGC).
Teknik — C Sınıfı — Soru 24

## Slide 29
Soru 25 · Verici Devresi
Bir çıkış katının aşırı sürülmesi:
a) Yüksek SWR'ye neden olur
b) Çıkış gücünü arttırır
c) Yüksek seviyeli harmonik üretir ✓ Doğru cevap
d) Çıkış transistörünü yakar
AÇIKLAMA
Bir yükseltecin doğrusal çalışma sınırının üzerinde (aşırı) sürülmesi, sinyal şeklini bozarak (kırpılma/distorsiyon) yüksek seviyede istenmeyen harmonik üretimine yol açar.
Kaynak: Yükselteç doğrusallık sınırları.
Teknik — C Sınıfı — Soru 25

## Slide 30
Soru 26 · Ölçüm
Bir thermocouple elemanı ile:
a) Direnç ölçülür
b) Sıcaklık ölçülür ✓ Doğru cevap
c) Elektrik alanı ölçülür
d) Manyetik alan ölçülür
AÇIKLAMA
Thermocouple (ısıl çift), iki farklı metalin bağlantı noktasındaki sıcaklık farkına bağlı olarak gerilim üreten bir sensördür; temel ölçtüğü büyüklük sıcaklıktır.
Kaynak: Thermocouple (ısıl çift) çalışma prensibi.
Teknik — C Sınıfı — Soru 26

## Slide 31
Soru 27 · Anten
Harici antenler daima tercih edilir, çünkü:
a) Daha az harmonik üretirler
b) Yayılımları daha azdır
c) Yayılımları daha çoktur ✓ Doğru cevap
d) Daha geniş bandlı çalışırlar
AÇIKLAMA
Bina dışına kurulan harici antenler, iç mekân/dahili antenlere göre engelsiz ve daha yüksek konumda olduklarından sinyali daha etkin yayar/alır (yayılımları daha çoktur).
Kaynak: Anten yerleşimi ve performans.
Teknik — C Sınıfı — Soru 27

## Slide 32
Soru 28 · Birim
Mili (m) kısaltması aşağıdakilerden hangisine eş değerdedir?
a) 1000000
b) 10
c) 1/1000 ✓ Doğru cevap
d) 1000
AÇIKLAMA
"Mili" ön eki, birimin binde biri (10⁻³) anlamına gelir.
Kaynak: SI birim önekleri.
Teknik — C Sınıfı — Soru 28

## Slide 33
Soru 29 · Devre Elemanı
Bir tümleşik devre (entegre devre / IC):
a) Pasif bir elemandır
b) Bir kondansatör takımıdır
c) Birçok aktif ve pasif elemanın birleşmesinden oluşur ✓ Doğru cevap
d) Tek bir aktif elemandır
AÇIKLAMA
Tümleşik devre (IC), tek bir küçük yonga üzerinde çok sayıda transistör, direnç, kondansatör gibi aktif ve pasif elemanı birleştiren bir yapıdır.
Kaynak: Tümleşik devre (entegre) tanımı.
Teknik — C Sınıfı — Soru 29

## Slide 34
Soru 30 · Güç Birimi
Bir CW vericisinin çıkış gücü 100 watttır. Bu değer aşağıdakilerden hangisine eşittir?
a) 10 dBW
b) 20 dBW ✓ Doğru cevap
c) 22 dBW
d) 26 dBW
AÇIKLAMA
dBW=10×log₁₀(P/1W)=10×log₁₀(100)=10×2=20 dBW.
Kaynak: dBW güç birimi hesabı.
Teknik — C Sınıfı — Soru 30

## Slide 35
Soru 31 · Anten
QUAD antenin bir kenarı:
a) Çeyrek dalgadır ✓ Doğru cevap
b) Yarım dalgadır
c) 5/8 dalgadır
d) Tam dalgadır
AÇIKLAMA
Kare şeklindeki QUAD antenin toplam çevresi bir tam dalga boyudur; dolayısıyla dört kenarından her biri bir çeyrek dalga boyundadır.
Kaynak: QUAD anten geometrisi.
Teknik — C Sınıfı — Soru 31

## Slide 36
Soru 32 · İstasyon Donanımı
Telsiz cihazları arasında haberleşmeyi kolaylaştırmak amacıyla bir verici istasyonundan aldığı sinyalleri otomatik olarak başka bir frekansta alıcılara yayınlayan aktarıcılara ne ad verilir?
a) Trafo
b) Tekrarlayıcı ✓ Doğru cevap
c) El telsizi
d) Mobil telsiz
AÇIKLAMA
Bu cihaza tekrarlayıcı (röle, repeater) denir. Yüksek bir noktaya kurulur, bir frekanstan dinleyip başka bir frekanstan aynı anda yayınlar; böylece birbirini doğrudan duyamayan düşük güçlü istasyonlar geniş bir alanda haberleşebilir. Alış ve veriş frekanslarının farklı olması (kayma/shift) zorunludur, aksi hâlde cihaz kendi yayınını dinlemiş olur.
Kaynak: Amatör telsiz tekrarlayıcı (röle) sistemlerinin çalışma ilkesi.
Teknik — C Sınıfı — Soru 32

## Slide 37
Soru 33 · Enterferans
Bir amatör telsizcinin cihazı, kendisinin ve komşusunun telefonunu enterfere etmektedir. Her iki telefonda aynı model olduğuna göre, enterferansın oluşma sebebi en yüksek olasılıkla aşağıdakilerden hangisidir?
a) Elektrik şebeke hatlarının RF taşıması
b) Direk telefon cihazının içyapısı ve telefon kablajı ✓ Doğru cevap
c) Vericinin lokal osilatörü
d) Vericinin AGC'sinin ayarsız olması
AÇIKLAMA
İki farklı yerdeki AYNI model telefonun aynı şekilde etkilenmesi, sorunun o telefon modelinin kendi iç tasarımından/kablo yapısından (RF'e karşı yetersiz koruma) kaynaklandığını gösterir — rastgele bir dış etken değil.
Kaynak: RF enterferans kök neden analizi.
Teknik — C Sınıfı — Soru 33

## Slide 38
BÖLÜM 4: Birimler, Renk Kodu ve Modülasyon
• SI ön ekleri şaşırtmamalı: mili 10⁻³, mikro 10⁻⁶, piko 10⁻¹². Daha küçük birime geçilirken sayı büyür.
• Kapasitans faradla ölçülür ama pratikte µF, nF ve pF kullanılır; köprü bağıntısı 1 µF = 10⁶ pF.
• Modülasyon, bilginin yüksek frekanslı taşıyıcıya bindirilmesidir; alıcıdaki ters işlem demodülasyondur.
• Antenin polarizasyonunu ışıyan elemanın konumu belirler: elemanlar düşeyse yayın düşey polarizelidir.
Bu bölümün kaynağı: SI ön ekleri; modülasyon ve demodülasyon tanımları; anten polarizasyonu.
Teknik — C Sınıfı — Bölüm 4 Girişi

## Slide 39
Soru 34 · Birimler
0,1 volt, mV cinsinden nasıl gösterilir?
a) 1 mV
b) 10 mV
c) 100 mV ✓ Doğru cevap
d) 1000 mV
AÇIKLAMA
Mili ön eki binde bir demektir: 1 V = 1000 mV. Buradan 0,1 V = 0,1 × 1000 = 100 mV bulunur. Ön ek dönüşümlerinde yön şaşırmamak için kural basittir: daha küçük birime geçiliyorsa sayı büyür.
Kaynak: SI ön ekleri (mili = 10⁻³).
Teknik — C Sınıfı — Soru 34

## Slide 40
Soru 35 · Yarı İletkenler
Şekilde görülen sembol (daire içinde transistör; emiter oku tabana doğru, yani içeri yönelmiş);
a) PNP transistördür ✓ Doğru cevap
b) NPN transistördür
c) P tip FET transistördür
d) N tip FET transistördür
AÇIKLAMA
Bipolar transistörün türünü emiter üzerindeki okun yönü belirler: ok tabana doğru (içeri) bakıyorsa PNP, tabandan dışarı bakıyorsa NPN'dir. Şekildeki okun ucu tabana dönük olduğuna göre eleman PNP transistördür. Hatırlatıcı olarak "NPN — Not Pointing iN" (ok içeri bakmaz) kalıbı kullanılır. FET sembolleri bambaşkadır: onlarda emiter-kollektör yerine kaynak (source), oluk (drain) ve kapı (gate) bulunur, kapı ucu kanala dik bir çizgi olarak çizilir.
Kaynak: Bipolar transistör sembolleri ve emiter oku kuralı.
Teknik — C Sınıfı — Soru 35

## Slide 41
Soru 36 · Direnç Renk Kodu
Direnç renkleri sırasıyla Sarı, Turuncu, Kahverengi, Altın olan bir direncin değeri hangi sınırlar içindedir?
a) 425-435 ohm
b) 387-473 ohm
c) 4085-4515 ohm
d) 408,5-451,5 ohm ✓ Doğru cevap
AÇIKLAMA
Dört bantlı kodda ilk iki bant rakamları, üçüncü bant çarpanı, dördüncü bant toleransı verir. Sarı 4, turuncu 3, kahverengi çarpan 10, altın ise ±%5 toleranstır: 43 × 10 = 430 ohm ±%5. Tolerans payı 430 × 0,05 = 21,5 ohm olduğundan sınırlar 408,5 ile 451,5 ohm arasıdır. Şıkkı (b) ±%10, (c) ise çarpanı 100 almış hâlidir.
Kaynak: Direnç renk kodu tablosu ve tolerans hesabı.
Teknik — C Sınıfı — Soru 36

## Slide 42
Soru 37 · Devre Elemanları
Bazen transistörlerin bacağına küçük ferrit yüzükler takılır, bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) Transistör bacağını ekranlamak.
b) Transistör ile baskı devre arasında mesafe bırakmak.
c) Parazit osilasyonları önlemek. ✓ Doğru cevap
d) 50 ohma ayarlamak.
AÇIKLAMA
Ferrit boncuk, bacağa küçük bir endüktans ve yüksek frekanslarda kayıp direnci ekler; alçak frekansta neredeyse etkisizken çok yüksek frekanslarda sinyali bastırır. Bu, transistörün çalışması istenmeyen frekanslarda kendi kendine osilasyona (parazit osilasyon) girmesini engeller. Ekranlama işini ferrit boncuk değil metal kutu veya kafes yapar.
Kaynak: Ferrit boncuğun yüksek frekansta bastırıcı davranışı.
Teknik — C Sınıfı — Soru 37

## Slide 43
Soru 38 · Transformatör
Bir transformatörün primer sargısı sekonder sargısının beş katıdır. Primer sargılarına 250 V verilirse sekonderinden kaç volt çıkar?
a) 10 V
b) 25 V
c) 50 V ✓ Doğru cevap
d) 1250 V
AÇIKLAMA
İdeal transformatörde gerilim oranı sarım oranına eşittir: Vp/Vs = Np/Ns. Primer sarımı sekonderin 5 katı olduğuna göre gerilim de 5 kat düşer: 250 / 5 = 50 V. Şıkkı (d) 1250 V, oranın ters uygulanmasıyla — yani yükseltici sanılmasıyla — elde edilir; sarım çoksa gerilim de çoktur, o taraf primerdir.
Kaynak: Transformatör sarım-gerilim oranı Vp/Vs = Np/Ns.
Teknik — C Sınıfı — Soru 38

## Slide 44
Soru 39 · Kapasitans
Üç farklı değerde kondansatör paralel bağlandığında toplam kapasite ne olur?
a) En yüksek değerli kapasiteden daha büyük. ✓ Doğru cevap
b) Üçünün aritmetiksel ortalaması.
c) En düşük değerli kapasiteden daha küçük.
d) En yüksek ve düşük kapasiteli kondansatörler arasında herhangi bir değer.
AÇIKLAMA
Paralel bağlı kondansatörlerde toplam kapasitans, tüm değerlerin toplamıdır; bu nedenle sonuç her zaman en büyük tekil değerden de büyük olur.
Kaynak: Kapasitans hesabı (paralel bağlantı).
Teknik — C Sınıfı — Soru 39

## Slide 45
Soru 40 · Frekans ve Periyot
Periyodu 50 mikrosaniye olan frekans nedir?
a) 2 kHz
b) 20 kHz ✓ Doğru cevap
c) 200 kHz
d) 2 MHz
AÇIKLAMA
Frekans, periyodun tersidir: f = 1/T. T = 50 µs = 50 × 10⁻⁶ saniye olduğuna göre f = 1 / (50 × 10⁻⁶) = 20 000 Hz = 20 kHz. Pratik kısayol: mikrosaniye cinsinden periyot biliniyorsa f (MHz) = 1 / T (µs); burada 1/50 = 0,02 MHz = 20 kHz.
Kaynak: f = 1 / T bağıntısı.
Teknik — C Sınıfı — Soru 40

## Slide 46
Soru 41 · Güç Hesabı
1 W ve 1 Mohm'luk bir dirençten geçirilebilecek maksimum akım aşağıdakilerden hangisidir?
a) 10⁻⁶ A
b) 10⁻³ A ✓ Doğru cevap
c) 0,1 mA
d) 10⁻¹² A
AÇIKLAMA
P=I²R formülünden I=√(P/R)=√(1/1.000.000)=√(10⁻⁶)=10⁻³ A.
Kaynak: Ohm Kanunu (V=IR) ve temel devre analizi.
Teknik — C Sınıfı — Soru 41

## Slide 47
Soru 42 · Anten ve Polarizasyon
Şekilde bir beam anteni görülmektedir (yatay taşıyıcı boru üzerine düşey konumda dizilmiş elemanlar). Bu antenden gönderilen sinyaller:
a) Düşey polarizelidir ✓ Doğru cevap
b) Yatay polarizelidir
c) Eliptik polarizelidir
d) Polarizeli değildir
AÇIKLAMA
Bir antenin polarizasyonunu, ışıyan elemanının yeryüzüne göre konumu belirler: elemanlar düşey ise yayılan elektrik alan da düşeydir, yani yayın düşey polarizelidir. Şekildeki beam anteninin elemanları taşıyıcı boruya dik, yere göre düşey durduğundan yayın düşey polarizelidir. Karşı istasyonun da aynı polarizasyonda çalışması önemlidir; polarizasyon uyumsuzluğu VHF/UHF'de 20 dB'ye varan kayıp getirebilir.
Kaynak: Anten polarizasyonu ve ışıyan eleman konumu.
Teknik — C Sınıfı — Soru 42

## Slide 48
Soru 43 · Empedans Hesabı
Şekildeki RLC devresinin empedansını bulunuz. (XC=10ohm, XL=22ohm, R=5ohm seri) Teknik — Soru 129
a) 32 Ω
b) 0,33 Ω
c) 13 Ω ✓ Doğru cevap
d) 14 Ω
AÇIKLAMA
Seri RLC devresinde Z=√(R²+(XL-XC)²)=√(5²+(22-10)²)=√(25+144)=√169=13 Ω.
Kaynak: Seri RLC devresi empedans hesabı (Z=√(R²+(XL-XC)²)).
Teknik — C Sınıfı — Soru 43

## Slide 49
Soru 44 · Modülasyon
Şekilde (zarfı zaman zaman sıfıra inip aşırı genişleyen bir AM sinyali görülmektedir) görülen sinyal hakkında ne söylenebilir?
a) %100 modülelidir
b) %50 modülelidir
c) Modülasyon yüzdesi çok düşüktür
d) Aşırı modüleli sinyaldir ✓ Doğru cevap
AÇIKLAMA
Zarf şeklinin normal sınırların dışına taşarak bozulması (kırpılma benzeri düzensizlik), modülasyon indeksinin %100'ü aştığı, yani AŞIRI modülasyon durumunu gösterir — bu istenmeyen bir bozulmadır.
Kaynak: AM aşırı modülasyon belirtileri.
Teknik — C Sınıfı — Soru 44

## Slide 50
BÖLÜM 5: Devre Hesapları II ve Alıcı-Verici Katları
• İki bilinmeyenli direnç soruları seri toplamı ve paralel çarpım-bölüm bağıntısının birlikte kullanılmasıyla çözülür.
• Paralel bağlı elemanların uçlarındaki gerilim ortaktır ve kaynak gerilimine eşittir; seri bağlamada ise gerilim bölünür.
• Süperheterodin alıcıda gelen sinyal yerel osilatörle karıştırılır, sabit ara frekansa (IF) indirilir; kazancın ve seçiciliğin çoğu bu katta sağlanır.
• SSB verici blok şemasında dengeli modülatör taşıyıcıyı bastırır, kenar bant filtresi istenmeyen yan bandı atar.
Bu bölümün kaynağı: Seri-paralel devre bağıntıları; süperheterodin alıcı ve SSB verici blok yapısı.
Teknik — C Sınıfı — Bölüm 5 Girişi

## Slide 51
Soru 45 · Temel Kavramlar
Ülkemizde kullanılan şehir şebekesi frekansı nedir?
a) 60 Hz
b) 50 Hz ✓ Doğru cevap
c) 20 Hz
d) 400 Hz
AÇIKLAMA
Türkiye'de şebeke gerilimi 230 V ve frekansı 50 Hz'dir; Avrupa şebekesinin tamamı 50 Hz ile çalışır. 60 Hz Kuzey Amerika'nın standardıdır, 400 Hz ise uçak ve gemi gibi araçların iç şebekelerinde kullanılır. Amatör için önemi, güç kaynaklarındaki süzme ve şebeke kaynaklı vızıltının 50 Hz ile katlarında ortaya çıkmasıdır.
Kaynak: Türkiye elektrik şebekesi standardı (230 V / 50 Hz).
Teknik — C Sınıfı — Soru 45

## Slide 52
Soru 46 · Devre Hesabı
İki tane direnç seri bağlandığında eşdeğer direnç 10 ohm, paralel bağlandığında 2,4 ohmdur. Bu dirençlerin değerleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) 5 ve 5 ohm
b) 2 ve 8 ohm
c) 3 ve 7 ohm
d) 4 ve 6 ohm ✓ Doğru cevap
AÇIKLAMA
Seri bağlamada R1 + R2 = 10, paralel bağlamada R1·R2 / (R1 + R2) = 2,4'tür. İkinci denklemde payda 10 olduğuna göre R1·R2 = 24 bulunur. Toplamı 10, çarpımı 24 olan iki sayı 4 ile 6'dır. Diğer şıklar toplamı sağlar ama çarpımı tutturmaz: 5×5 = 25, 2×8 = 16, 3×7 = 21.
Kaynak: Seri ve paralel direnç bağıntıları.
Teknik — C Sınıfı — Soru 46

## Slide 53
Soru 47 · Birimler
Kapasitans biriminin farad olduğu bilinmektedir. 1 Farad aşağıdakilerden hangisi ile eşdeğerdedir?
a) 10³ mikrofarad
b) 10⁶ pikofarad
c) 10¹² mikrofarad
d) 10¹² pikofarad ✓ Doğru cevap
AÇIKLAMA
Piko ön eki 10⁻¹² demektir, dolayısıyla 1 F = 10¹² pF olur. Mikro ise 10⁻⁶'dır: 1 F = 10⁶ µF. Şıkkı (a) mikrofaradı bin kat yanlış, (b) pikofaradı milyon kat eksik, (c) ise mikro ile pikoyu birbirine karıştırmış hâlidir. Amatör pratiğinde sık kullanılan köprü şudur: 1 µF = 10⁶ pF.
Kaynak: SI ön ekleri (mikro = 10⁻⁶, piko = 10⁻¹²).
Teknik — C Sınıfı — Soru 47

## Slide 54
Soru 48 · Transformatör
Şekildeki devrede (primer 220 V ve 22000 sarım; sekonder ara uçları A, B, C, D ile VAB = 5 V, VAC = 10 V, VAD = 15 V) A ve C uçları arasındaki sarım sayısı kaçtır?
a) 1100
b) 2200
c) 1000 ✓ Doğru cevap
d) 2000
AÇIKLAMA
Bir transformatörde sarım başına düşen gerilim her sargıda aynıdır. Primerden hesaplanır: 220 V / 22000 sarım = 0,01 volt/sarım. A ile C arasındaki gerilim 10 volt olduğuna göre gereken sarım sayısı 10 / 0,01 = 1000'dir. Aynı yolla A-B arası 500, A-D arası 1500 sarım bulunur. Şıkkı (a) 1100, sarım başına gerilim yanlışlıkla primerin onda biri alındığında ortaya çıkar.
Kaynak: Transformatörde sarım başına gerilim (volt/sarım) ilkesi.
Teknik — C Sınıfı — Soru 48

## Slide 55
Soru 49 · Anten Tipleri
Delta-loop antenin tarifi aşağıdakilerden hangisine uyar?
a) Üçgen elemanlı bir çeşit quad antenidir ✓ Doğru cevap
b) Dikey antendir
c) Yatay antendir
d) Kamçı antendir
AÇIKLAMA
Delta-loop, bir tam dalga boyu uzunluğundaki iletkenin üçgen (delta) biçiminde kapatılmasıyla kurulan halka (loop) antendir; karesi kurulduğunda quad adını alan ailenin üçgen biçimli üyesidir. Adındaki delta, Yunan harfinin üçgen görünüşünden gelir. Dikey, yatay veya kamçı nitelemeleri antenin konumunu ya da fiziksel biçimini anlatır, halka anten ailesini tanımlamaz.
Kaynak: Halka (loop) anten ailesi: quad ve delta-loop.
Teknik — C Sınıfı — Soru 49

## Slide 56
Soru 50 · Alıcı Devresi
3000 kHz üzerinden yayın yapan bir istasyon, ara frekansı 350 kHz olan bir alıcıda hayal olarak duyulmaktadır. Dinlenmesi istenen istasyonunun frekansı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 3450 Khz
b) 3700 Khz
c) 2300 Khz ✓ Doğru cevap
d) 3350 Khz
AÇIKLAMA
Hayal frekansı ile dinlenen frekans arasındaki fark 2×IF'dir (2×350=700 kHz). Hayal frekans 3000 kHz olduğuna göre, dinlenmek istenen gerçek frekans 3000-700=2300 kHz'dir.
Kaynak: Süperheterodin alıcı hayal frekansı ilişkisi (2×IF farkı).
Teknik — C Sınıfı — Soru 50

## Slide 57
Soru 51 · Alıcı Devresi
Bir telsiz alıcısının seçiciliği:
a) Ayarlandığı frekansın dışındaki frekanslarda alış kabiliyetidir.
b) Ayarlandığı frekansın dışındaki frekansları almama kabiliyetidir. ✓ Doğru cevap
c) Isıya karşı duyarlılığıdır.
d) Çarpmaya karşı duyarlılığıdır.
AÇIKLAMA
Seçicilik (selectivity), bir alıcının istenen frekansı ayırıp, yakın komşu frekanslardaki istenmeyen sinyalleri REDDETME (almama) yeteneğidir.
Kaynak: Alıcı performans parametreleri (seçicilik).
Teknik — C Sınıfı — Soru 51

## Slide 58
Soru 52 · Verici Devresi
SSB verici blok şemasında (OSC → X → ... → VFO ile devam eden zincirde) X ile işaretli kat aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dengeli modülatör ✓ Doğru cevap
b) Kenar band filitre
c) Taşıyıcı dalga osilatörü
d) Konvertör
AÇIKLAMA
SSB üretim zincirinde, taşıyıcı osilatör (OSC) sinyali ile ses sinyalinin birleştiği ilk kat, taşıyıcıyı bastırıp yan bantları üreten dengeli modülatördür.
Kaynak: SSB verici blok yapısı.
Teknik — C Sınıfı — Soru 52

## Slide 59
Soru 53 · Rezonans
Bir paralel rezonans devresinde rezonans halinde devreden geçen toplam akım:
a) Minimum'dur ✓ Doğru cevap
b) Maksimum'dur
c) Endüktif'tir
d) Kapasitif'tir
AÇIKLAMA
Paralel rezonans devresinde (empedansın frekansa göre grafiği tepe noktası gösterir), rezonans noktasında empedans MAKSİMUM olduğundan, kaynaktan çekilen toplam akım MİNİMUM olur.
Kaynak: Paralel rezonans devresi davranışı.
Teknik — C Sınıfı — Soru 53

## Slide 60
Soru 54 · Devre Hesabı
Aşağıdaki devrede toplam akım I kaç amperdir? (paralel kollar 2A, 0.5A, 0.5A akımlar ve aralarında 1A'lık bir seri bağlantı)
a) 1 A
b) 1,5 A
c) 3 A ✓ Doğru cevap
d) 4 A
AÇIKLAMA
Devrenin kaynaktan çektiği toplam akım, ana paralel kollardaki akımların (2A, 0.5A, 0.5A) toplamına eşittir: 2+0.5+0.5=3A (aradaki 1A'lık kol, bu ana akımların kendi içinde yeniden dağılımını sağlayan bir iç bağlantıdır).
Kaynak: Kirchhoff akım kanunu (KCL).
Teknik — C Sınıfı — Soru 54

## Slide 61
Soru 55 · Devre Hesabı
Aşağıdaki devrede (50 V kaynağa paralel bağlı beş adet 5 ohmluk direnç; voltmetre R5 uçlarında) R5 direnci uçları arasındaki voltmetre kaç voltu gösterir?
a) 1 V
b) 5 V
c) 10 V
d) 50 V ✓ Doğru cevap
AÇIKLAMA
Paralel bağlı elemanların hepsi aynı iki düğüm arasındadır, dolayısıyla hepsinin uçlarındaki gerilim aynıdır ve kaynak gerilimine eşittir. Beş direncin tamamı 50 V kaynağa paralel bağlı olduğuna göre R5'in uçlarında da 50 V görülür. Direnç sayısının artması bu gerilimi değiştirmez; yalnızca kaynaktan çekilen toplam akımı artırır. Şıkkı (c) 10 V, gerilim beş dirence bölünüyor sanıldığında — yani seri bağlama ile karıştırıldığında — seçilir.
Kaynak: Paralel bağlı elemanlarda gerilimin ortak olması.
Teknik — C Sınıfı — Soru 55

## Slide 62
BÖLÜM 6: Besleme Hattı, Yayılım ve Transformatör II
• Amatör donanımında koaksiyel kablo standardı 50 ohmdur; uyumsuzluk duran dalga oranını (SWR) yükseltir.
• SWR ölçümü verici ile anten arasında, sistem yüklüyken yapılır; yüksüz çıkışta ölçüm anlamsızdır ve vericiye zarar verebilir.
• İyonosfer kısa dalga sinyallerini yeryüzüne geri kırar; uzak mesafe (DX) haberleşmesi bu yansımalarla yapılır.
• Anten elektriksel olarak direnç, bobin ve kondansatörün birleşimi gibi davranır; transistör gibi etkin eleman içermez.
Bu bölümün kaynağı: Koaksiyel hat empedans standardı; SWR ölçüm düzeneği; iyonosferik yayılım; antenin eşdeğer devresi.
Teknik — C Sınıfı — Bölüm 6 Girişi

## Slide 63
Soru 56 · Besleme Hattı
Tipik amatör radyo kurulumlarında koaksiyel kablonun en yaygın olarak kullanılan empedansı nedir?
a) 8 ohm
b) 50 ohm ✓ Doğru cevap
c) 600 ohm
d) 12 ohm
AÇIKLAMA
Amatör ve profesyonel telsiz donanımında koaksiyel kablo standardı 50 ohmdur; verici çıkışları, anten girişleri ve ölçü aletleri bu değere göre üretilir. 75 ohm televizyon/video kablosunun, 600 ohm ise açık paralel hatların değeridir. Uyumun bozulması duran dalga oranını (SWR) yükseltir, bu yüzden sistemin baştan sona aynı empedansta tutulması esastır.
Kaynak: Koaksiyel besleme hattı empedans standardı.
Teknik — C Sınıfı — Soru 56

## Slide 64
Soru 57 · Propagasyon
Gündüz ve gece HF bandında çalışırken frekans seçiminde genel olarak aşağıdakilerden hangisine uyulur?
a) Gece alçak, gündüz yüksek frekans kullanılır ✓ Doğru cevap
b) Gece yüksek, gündüz alçak frekans kullanılır
c) Gece, gündüz frekansının yarısı kullanılır
d) Gündüz, gece frekansının yarısı kullanılır
AÇIKLAMA
Gündüz güneş ışığıyla iyonosfer daha yoğun iyonize olduğundan daha yüksek frekanslar (örn. 20m, 15m) uzağa yansır; gece iyonizasyon azaldığından daha alçak frekanslar (örn. 40m, 80m) daha iyi çalışır.
Kaynak: HF propagasyon — gündüz/gece frekans davranışı.
Teknik — C Sınıfı — Soru 57

## Slide 65
Soru 58 · Anten Kuramı
Bir antenin fiziki elemanları aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kondansatör, transformatör, self, bobin
b) Kondansatör, bobin, direnç ✓ Doğru cevap
c) Kondansatör, transistör, self, bobin
d) Kondansatör, transistör, direnç
AÇIKLAMA
Anten, elektriksel olarak üç pasif büyüklüğün birleşimi gibi davranır: iletkenler arasında sığa (kondansatör), iletken boyunca endüktans (bobin) ve ışıma ile kayıpları temsil eden direnç. Bu üçü antenin eşdeğer devresidir. Transistör etkin (aktif) bir elemandır ve antenin yapısında bulunmaz; onu içeren şıklar bu yüzden elenir.
Kaynak: Antenin eşdeğer devresi (R, L, C).
Teknik — C Sınıfı — Soru 58

## Slide 66
Soru 59 · Modülasyon
Taşıyıcı dalganın frekansı bir ses frekans sinyalinin genliğine bağlı olarak değişirse bu modülasyon:
a) Genlik modülasyonudur
b) Frekans modülasyonudur ✓ Doğru cevap
c) Pals modülasyonudur
d) Diversite modülasyonudur
AÇIKLAMA
Taşıyıcının FREKANSININ, mesaj sinyalinin genliğine göre değişmesi, tanım olarak frekans modülasyonudur (FM) — genlik modülasyonunda ise taşıyıcının kendi genliği değişir, frekansı sabit kalır.
Kaynak: FM/AM tanımsal ayrımı.
Teknik — C Sınıfı — Soru 59

## Slide 67
Soru 60 · Modülasyon İndeksi
Aşağıdaki şekli verilmiş genlik bindiriminin (1.0 çizgisi etrafında 0.5 ve 1.5 arasında salınan) modülasyon endeksi kaçtır?
a) 2
b) 1
c) 0.5 ✓ Doğru cevap
d) 1.75
AÇIKLAMA
Modülasyon indeksi, taşıyıcı genliğindeki değişimin (1.5-1.0=0.5 veya 1.0-0.5=0.5) taşıyıcının kendi genliğine (1.0) oranıdır: 0.5/1.0=0.5.
Kaynak: AM modülasyon indeksi hesabı.
Teknik — C Sınıfı — Soru 60

## Slide 68
Soru 61 · Ölçü Aletleri
Bir anten sisteminde empedans uyumsuzluğunu gösterebilen alet aşağıdakilerden hangisidir?
a) Alan gerilim ölçer
b) Wattmetre
c) Dalgametre
d) Reflektometre ✓ Doğru cevap
AÇIKLAMA
Reflektometre, hat üzerinde ileri giden ve antenden geri dönen gücü ayrı ayrı ölçer; bu iki değerin oranından duran dalga oranı (SWR) bulunur ve empedans uyumsuzluğu görülür. Geri dönen güç, uyumsuzluğun doğrudan göstergesidir. Wattmetre yalnızca güç, dalgametre frekans, alan gerilim ölçer ise ışıyan alanın şiddeti hakkında bilgi verir.
Kaynak: Reflektometre / SWR ölçümünün çalışma ilkesi.
Teknik — C Sınıfı — Soru 61

## Slide 69
Soru 62 · Devre Hesabı
Yukarıdaki devrede (100 V kaynak; paralel bağlı 6 ohm ve 12 ohm, bunlara seri bağlı R direnci) ampermetre 10 A gösterdiğine göre R direncinin değerini hesaplayınız?
a) 6 ohm ✓ Doğru cevap
b) 12 ohm
c) 10 ohm
d) 8 ohm
AÇIKLAMA
Üç adımda çözülür. Önce paralel ikili: 6 × 12 / (6 + 12) = 72 / 18 = 4 ohm. Sonra devrenin toplam direnci Ohm Kanunu'ndan: R toplam = V / I = 100 / 10 = 10 ohm. Son olarak seri bağlı olduklarına göre R = 10 − 4 = 6 ohm. Ampermetre devreye seri bağlandığı için gösterdiği akım toplam akımdır; bu, toplam direnci bulmayı mümkün kılan bilgidir.
Kaynak: Paralel direnç bağıntısı ve Ohm Kanunu.
Teknik — C Sınıfı — Soru 62

## Slide 70
Soru 63 · Devre Elemanı
Şekilde görülen (iki paralel ok işaretli üçgen sembol) devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Zener diyot
b) Triyak ✓ Doğru cevap
c) Tünel diyot
d) Kapasitif diyot
AÇIKLAMA
İki yönlü, çift ok/üçgen sembolüyle gösterilen bu eleman, her iki yönde de akım iletebilen ve AC güç kontrolünde (örn. ışık kısma) kullanılan triyaktır.
Kaynak: Yarı iletken güç kontrol elemanları.
Teknik — C Sınıfı — Soru 63

## Slide 71
Soru 64 · Alternatif Akım
Şekilde görülen (eşit genlikli ve eşit frekanslı, aralarında çeyrek periyotluk kayma bulunan) iki sinyal arasındaki faz farkı kaç derecedir?
a) 90 ° ✓ Doğru cevap
b) 45 °
c) 60 °
d) 180 °
AÇIKLAMA
Bir tam periyot 360 dereceye karşılık gelir. İki işaret arasındaki kayma bir periyodun dörtte biri kadarsa faz farkı 360 / 4 = 90 derecedir; şekilde bir işaretin tepe noktası diğerinin sıfır geçişine denk düşmektedir, bu da çeyrek periyot demektir. 180 derecelik fark, işaretlerin birbirinin tam tersi olması (biri tepedeyken diğerinin dipte olması) anlamına gelirdi. Direnç-bobin ve direnç-kondansatör devrelerinde akım ile gerilim arasındaki fark da bu 90 derecelik kaymadır.
Kaynak: Faz farkı ve periyot ilişkisi (bir periyot = 360°).
Teknik — C Sınıfı — Soru 64

## Slide 72
Soru 65 · Yarı İletkenler
Yukarıdaki sembolleri verilen diyot çeşitlerinin doğru sırası ile adları aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tünel diyot, Varikap, Zener diyot, Tristör ✓ Doğru cevap
b) Tünel diyot, Varikap, Tristör, Zener diyot
c) Tünel diyot, Tristör, Zener diyot, Varikap
d) Tristör, Varikap, Zener diyot, Tünel diyot
AÇIKLAMA
Semboller ayırt edici işaretlerinden tanınır. Varikap (kapasitif diyot), katot çubuğunun yanına eklenen ikinci bir çizgiyle — yani kondansatör plakasıyla — çizilir; adı gibi gerilime göre değişen sığa sunar. Zener diyotta katot çubuğunun uçları kıvrıktır. Tristör (SCR), diyottan farklı olarak üçüncü bir uç, kapı (gate) taşır. Geriye kalan düz katot çubuklu sembol tünel diyottur. Bu ayırt edici işaretlere bakıldığında sıralama tünel diyot, varikap, zener diyot, tristör olarak çıkar.
Kaynak: Yarı iletken devre elemanı sembolleri.
Teknik — C Sınıfı — Soru 65

## Slide 73
Soru 66 · Transformatör
Bir transformatörün 4 volt olan sekonderi 20 turdur. Sekonderi 6,2 volta tamamlamak için kaç tur daha sarılmalıdır?
a) 15
b) 3
c) 11 ✓ Doğru cevap
d) 110
AÇIKLAMA
Sarım başına gerilim sabittir: 4 V / 20 tur = 0,2 volt/tur. 6,2 volt için gereken toplam tur sayısı 6,2 / 0,2 = 31'dir. Sargıda hâlihazırda 20 tur bulunduğuna göre eklenecek tur sayısı 31 − 20 = 11'dir. Sorunun "kaç tur daha" demesine dikkat: toplam turu (31) değil, farkı ister. Şıkkı (a) 15, gerilim farkı olan 2,2 volt yerine 3 volt alındığında; (d) 110 ise ondalık kaydırma hatasıyla çıkar.
Kaynak: Transformatörde sarım başına gerilim (volt/tur) ilkesi.
Teknik — C Sınıfı — Soru 66

## Slide 74
BÖLÜM 7: Devre Hesapları III ve Emisyon Tipleri
• Karışık direnç ağları içten dışa sadeleştirilir: önce seriler toplanır, sonra paraleller alınır.
• Köprü (Wheatstone) devrelerinde basit sadeleştirme geçmez; denge koşulu sağlanmıyorsa üçgen-yıldız dönüşümü gerekir.
• Emisyon tanımının ilk karakteri modülasyon türünü verir: A genlik, F frekans, G faz, J tek yan bant.
• Kondansatörler paralel bağlandığında kapasiteler toplanır — bu, dirençlerin davranışının tersidir.
Bu bölümün kaynağı: Seri-paralel sadeleştirme; Wheatstone köprüsü ve üçgen-yıldız dönüşümü; ITU Radyo Tüzüğü Ek 1.
Teknik — C Sınıfı — Bölüm 7 Girişi

## Slide 75
Soru 67 · İstasyon Donanımı
Paket data gönderen amatör telsiz istasyonunda aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
a) Anten
b) Güç Kaynağı
c) Alıcı - Verici
d) Mikrofon ✓ Doğru cevap
AÇIKLAMA
Paket data yayınında ses yoktur: bilgi sayısal olarak üretilir, modem/TNC tarafından ton veya doğrudan sayısal modülasyona çevrilir ve vericiye verilir. Mikrofon yalnızca sesli (fonik) çalışmada gerekir. Anten, güç kaynağı ve alıcı-verici ise her çalışma türünde bulunur.
Kaynak: Paket radyo (packet) istasyonunun donanım zinciri.
Teknik — C Sınıfı — Soru 67

## Slide 76
Soru 68 · Devre Hesabı
Şekildeki devrede (üst kolda seri 5 + 5 ohm, orta kolda 10 ohm, alt kolda seri 4 + 4 ohm ve sol uçta düşey 3 ohm) eşdeğer direncin (Reş) değeri nedir?
a) 2 Ω
b) 4 Ω ✓ Doğru cevap
c) 6 Ω
d) 8 Ω
AÇIKLAMA
Önce seri kollar toplanır: üst kol 5 + 5 = 10 ohm, alt kol 4 + 4 = 8 ohm. Üst kol ile orta koldaki 10 ohm aynı iki düğüm arasında paralel olduğundan 10 × 10 / 20 = 5 ohm verir. Bu 5 ohm, sol uçtaki 3 ohm ile seri gelir: 5 + 3 = 8 ohm. Son olarak bu 8 ohmluk yol, alt koldaki 8 ohm ile paralel bağlanır: 8 × 8 / 16 = 4 ohm. Karışık ağlarda yöntem hep aynıdır: içten dışa doğru, önce seriler toplanır, sonra paraleller sadeleştirilir.
Kaynak: Seri ve paralel direnç sadeleştirme adımları.
Teknik — C Sınıfı — Soru 68

## Slide 77
Soru 69 · Yarı İletken
Varaktör diyot ne tip diyottur?
a) Değişken voltaj değerleri ile kapasite değerini değiştiren diyottur. ✓ Doğru cevap
b) Voltaj regülatör devrelerinde kullanılır.
c) Osilatör akımı kararlığını sağlamak için kullanılır.
d) Üç yönlü olup kontrol devrelerinde kullanılır.
AÇIKLAMA
Varaktör (varicap) diyot, üzerine uygulanan ters gerilim değiştirildiğinde kendi iç kapasitans değerinin de değişmesi özelliğiyle, elektronik olarak ayarlanabilen akort devrelerinde (örn. VFO, PLL) kullanılır.
Kaynak: Varaktör (varicap) diyot çalışma prensibi.
Teknik — C Sınıfı — Soru 69

## Slide 78
Soru 70 · Devre Elemanları
İki iletken plaka ve bunların arasında yalıtkan bir malzemeden meydana gelen elemana ne ad verilir?
a) Direnç
b) Transistör
c) Kondansatör ✓ Doğru cevap
d) Diyot
AÇIKLAMA
Bu yapı kondansatörün tanımıdır: iki iletken plaka ve aralarındaki yalıtkan (dielektrik). Elektrik enerjisini plakalar arasındaki alanda depolar. Kapasite; plaka yüzeyi büyüdükçe ve plakalar birbirine yaklaştıkça artar, dielektrik malzemenin cinsine de bağlıdır.
Kaynak: Kondansatörün yapısı ve tanımı.
Teknik — C Sınıfı — Soru 70

## Slide 79
Soru 71 · Birimler
Kondansatörlerin kapasite değerleri hangi birim ile ifade edilir?
a) Ohm
b) Farad ✓ Doğru cevap
c) Henry
d) Watt
AÇIKLAMA
Kapasitenin birimi faraddır (F). Farad çok büyük bir birim olduğundan pratikte mikrofarad (µF), nanofarad (nF) ve pikofarad (pF) kullanılır. Diğer şıklar başka büyüklüklerin birimidir: ohm direncin, henry endüktansın, watt ise gücün birimidir.
Kaynak: SI birimleri: farad, ohm, henry, watt.
Teknik — C Sınıfı — Soru 71

## Slide 80
Soru 72 · Devre Hesabı
İki kondansatör paralel bağlandığı takdirde toplam kapasite değeri ne olur?
a) Büyük kondansatörün kapasitesine eşit olur
b) Küçük kondansatörün kapasitesine eşit olur
c) Kapasite değerleri toplanır ✓ Doğru cevap
d) Büyük kapasite değerinden küçük çıkarılır
AÇIKLAMA
Kondansatörler paralel bağlandığında plaka yüzeyleri toplanmış gibi olur, bu yüzden kapasiteler doğrudan toplanır: C = C1 + C2. Bu, dirençlerin davranışının tersidir — dirençte toplama seri bağlamada olur. Kondansatörlerde seri bağlama kapasiteyi düşürür ve terslerin toplamı kuralına uyar.
Kaynak: Paralel kondansatör bağıntısı C = C1 + C2.
Teknik — C Sınıfı — Soru 72

## Slide 81
Soru 73 · Devre Hesabı
Şekildeki devreden (12 V kaynak köprünün sol ve sağ köşelerinde; kollar 4, 2, 6 ve 9 ohm, üst ile alt düğüm arasında köprü direnci 10 ohm) geçen I akımının değeri nedir?
a) 1 A
b) 2 A ✓ Doğru cevap
c) 4 A
d) 6 A
AÇIKLAMA
Devre bir Wheatstone köprüsüdür ve dengede değildir: denge için 4 × 9 ile 2 × 6 çarpımlarının eşit olması gerekirdi (36 ≠ 12), bu yüzden köprüdeki 10 ohmluk direnç üzerinden akım geçer ve basit seri-paralel sadeleştirme uygulanamaz. Üçgen-yıldız (delta-yıldız) dönüşümüyle çözülür: sol üçgendeki 4, 6 ve 10 ohm yıldıza çevrilir (1,2 / 2 / 3 ohm), ardından üst dal 2 + 2 = 4 ohm, alt dal 3 + 9 = 12 ohm olur; bunların paraleli 3 ohm, buna seri 1,2 ohm eklenince eşdeğer direnç 4,2 ohm bulunur. Akım I = 12 / 4,2 ≈ 2,86 amperdir.
DİKKAT — Devrenin doğru çözümü yaklaşık 2,86 amperdir ve bu değer şıklar arasında yoktur. Resmî cevap anahtarının işaretlediği 2 amper, ancak yalnızca üstteki 4 + 2 = 6 ohmluk yol hesaba katılırsa elde edilir; alt kol ile köprü direnci yok sayılmış olur. Köprü dengede olsaydı bile (o durumda 10 ohm devre dışı kalırdı) sonuç 6 ile 15 ohmun paraleli üzerinden 2,8 amper çıkardı, yine 2 amper değil. Sınavda resmî cevap anahtarı esas alınır; sorunun sayıları tek doğru cevap verecek şekilde düzeltilmelidir.
Kaynak: Wheatstone köprüsü denge koşulu; üçgen-yıldız (delta-yıldız) dönüşümü; Ohm Kanunu.
Teknik — C Sınıfı — Soru 73

## Slide 82
Soru 74 · Devre Hesabı
Şekildeki devrenin (8 A kaynak; üst kolda seri 4 + 4 ohm, alt kolda seri 6 + 3 ohm, iki kolun orta düğümleri arasında köprü direnci 10 ohm) uçlarındaki gerilim değeri nedir?
a) 4 V
b) 6 V
c) 12 V
d) 24 V ✓ Doğru cevap
AÇIKLAMA
Bu devre de dengesiz bir Wheatstone köprüsüdür: 4/4 oranı ile 6/3 oranı eşit olmadığından köprüdeki 10 ohm üzerinden akım geçer. Üçgen-yıldız dönüşümüyle çözüldüğünde (4, 6 ve 10 ohmluk üçgen 1,2 / 2 / 3 ohma çevrilir; üst dal 2 + 4 = 6, alt dal 3 + 3 = 6, paralelleri 3 ohm, seri 1,2 ohm eklenir) eşdeğer direnç 4,2 ohm bulunur. Uçlardaki gerilim V = I × R = 8 × 4,2 = 33,6 volttur.
DİKKAT — Devrenin doğru çözümü 33,6 volttur ve bu değer şıklar arasında yoktur. Resmî cevap anahtarının işaretlediği 24 volt, üç kol (8 ohm, 9 ohm ve 10 ohm) uçlar arasında paralelmiş gibi alındığında çıkar (eşdeğer ≈ 3 ohm, 8 × 3 = 24 V). Oysa 10 ohmluk direnç uçlara değil, iki kolun ORTA düğümleri arasına bağlıdır; bu yüzden devre paralel değil köprü devresidir. Sınavda resmî cevap anahtarı esas alınır; sorunun düzeltilmesi gerekir.
Kaynak: Wheatstone köprüsü; üçgen-yıldız dönüşümü; Ohm Kanunu.
Teknik — C Sınıfı — Soru 74

## Slide 83
Soru 75 · Devre Elemanları
"Reosta" nedir?
a) Ayarlı dirençtir ✓ Doğru cevap
b) Devredeki akımın değerini ölçen ölçü aletidir
c) Devredeki gerilim değerini ölçen ölçü aletidir
d) Devrenin direncini ölçen ölçü aletidir
AÇIKLAMA
Reosta, direnci elle değiştirilebilen bir ayarlı dirençtir; genellikle akım ayarı için iki uçlu kullanılır. Potansiyometre de ayarlı dirençtir ama üç uçlu bağlanıp gerilim bölücü olarak çalışır. Diğer şıklarda anlatılanlar ölçü aletleridir: ampermetre, voltmetre ve ohmmetre.
Kaynak: Ayarlı direnç (reosta) tanımı.
Teknik — C Sınıfı — Soru 75

## Slide 84
Soru 76 · Emisyon Tipleri
Faz modülasyonlu bir elektromanyetik dalgada, emisyonu gösteren üç karakterli sembollerin ilki, hangi harf ile gösterilir?
a) B
b) D
c) F ✓ Doğru cevap
d) P
AÇIKLAMA
Emisyon tanımının ilk karakteri, taşıyıcının ana modülasyon türünü gösterir. Uluslararası sınıflandırmada faz modülasyonunun karşılığı G, frekans modülasyonunun karşılığı ise F harfidir; ikisi birlikte açı modülasyonu ailesini oluşturduğu için sıkça karıştırılır. Diğer şıklar başka türleri gösterir: B bağımsız yan bantları, D genlik ile açı modülasyonunun birlikte kullanılmasını, P ise modüle edilmemiş darbe dizisini belirtir.
DİKKAT — Soru faz modülasyonunu sorduğu hâlde, doğru karşılık olan G harfi şıklar arasında bulunmamaktadır. Resmî cevap anahtarının işaretlediği F, faz değil frekans modülasyonunun harfidir. Millî Frekans Planı'nın amatör arayüz belgesinde izin verilen emisyonlar arasında yer alan G3E de bunu doğrular: G ile başlayan emisyon faz modülasyonludur. Ya soru gövdesi "frekans modülasyonlu" olarak düzeltilmeli ya da şıklara G eklenmelidir. Sınavda resmî cevap anahtarı esas alınır.
Kaynak: ITU Radyo Tüzüğü Ek 1 — emisyonların sınıflandırılması (F: frekans modülasyonu, G: faz modülasyonu).
Teknik — C Sınıfı — Soru 76

## Slide 85
Soru 77 · Emisyon Tipleri
Genlik modülasyonlu bir elektromanyetik dalgada, emisyonu gösteren üç karakterli sembollerin ilki, hangi harf ile gösterilir?
a) A ✓ Doğru cevap
b) B
c) F
d) G
AÇIKLAMA
Emisyon tanımının ilk karakteri modülasyon türünü verir; çift yan bantlı genlik modülasyonunun karşılığı A harfidir. Amatör bantlarda sık görülen A1A (mors telgraf) ve A3E (genlik modülasyonlu telefon) bu harfle başlar. Diğer şıklar başka türlerdir: B bağımsız yan bant, F frekans modülasyonu, G ise faz modülasyonudur. Tek yan bant çalışmanın harfi ise J'dir (örneğin J3E).
Kaynak: ITU Radyo Tüzüğü Ek 1 — emisyonların sınıflandırılması.
Teknik — C Sınıfı — Soru 77

## Slide 86
BÖLÜM 8: Modülasyon, Yarı İletkenler ve Dalga Yayılımı
• Modülatör verici tarafında bulunur; SWR, IF, AF gibi kısaltmalar sınavda doğrudan sorulur.
• Yarı iletken sembolleri ayırt edici işaretlerinden tanınır: zenerde katot çubuğunun uçları kıvrık, varikapta kondansatör plakası, tristörde üçüncü uç (kapı) vardır.
• Bipolar transistörde emiter okunun yönü türü belirler: ok tabana doğruysa PNP, dışarıysa NPN.
• Elektromanyetik dalgalar boşlukta ışık hızıyla ilerler; hız frekanstan bağımsızdır, c = f × λ.
Bu bölümün kaynağı: Yarı iletken sembolleri; bipolar transistör okunun yönü; c = f × λ bağıntısı.
Teknik — C Sınıfı — Bölüm 8 Girişi

## Slide 87
Soru 78 · Modülasyon
Ses frekansının, yüksek frekans üzerine yüklenerek uzak mesafelere gönderilebilmesi amacıyla yapılan işleve ne isim verilir?
a) Modülasyon ✓ Doğru cevap
b) Kuplaj
c) Osilasyon
d) Demodülasyon
AÇIKLAMA
Bilginin (ses, veri) yüksek frekanslı taşıyıcı üzerine bindirilmesine modülasyon denir. Bu gerekli çünkü ses frekansları doğrudan ışınlanamaz; hem anten boyları kullanılamayacak kadar uzun olurdu hem de kanal ayrımı yapılamazdı. Alıcıda bunun tersi olan ayırma işlemine demodülasyon (detektör) denir.
Kaynak: Modülasyon ve demodülasyon tanımları.
Teknik — C Sınıfı — Soru 78

## Slide 88
Soru 79 · Verici
Modülatör devresi, aşağıdakilerden hangi devrede bulunur?
a) Alıcı devresi
b) Verici devresi ✓ Doğru cevap
c) Osilatör devresi
d) Filtre devresi
AÇIKLAMA
Modülasyon işlemi gönderme tarafında yapılır, dolayısıyla modülatör vericinin katlarından biridir. Alıcı tarafta karşılığı demodülatördür. Osilatör taşıyıcıyı üretir, filtre ise istenmeyen frekansları ayıklar; ikisi de vericinin içinde bulunabilir ama modülasyon işini yapmaz.
Kaynak: Verici blok yapısı: osilatör - modülatör - yükselteç.
Teknik — C Sınıfı — Soru 79

## Slide 89
Soru 80 · Kısaltmalar
"Duran Dalga Oranı" hangi sembol ile gösterilir?
a) DDO
b) SCO
c) CSO
d) SWR ✓ Doğru cevap
AÇIKLAMA
Duran Dalga Oranı, İngilizce Standing Wave Ratio karşılığı SWR ile gösterilir; gerilim üzerinden ölçüldüğü belirtilecekse VSWR yazılır. Değeri 1'e ne kadar yakınsa anten ile besleme hattı arasındaki uyum o kadar iyidir. Diğer şıklar bir karşılığı olmayan harf gruplarıdır.
Kaynak: SWR (Standing Wave Ratio) tanımı.
Teknik — C Sınıfı — Soru 80

## Slide 90
Soru 81 · Kısaltmalar
Bir transistörlü devrede "ara frekans katı" hangi sembol ile ifade edilir?
a) AF
b) MF
c) IF ✓ Doğru cevap
d) HF
AÇIKLAMA
Ara frekans, İngilizce Intermediate Frequency karşılığı IF ile gösterilir. Süperheterodin alıcıda gelen sinyal, yerel osilatörle karıştırılarak sabit bir ara frekansa indirilir; seçicilik ve kazancın çoğu bu katta sağlanır. Diğer kısaltmalar başka şeylerdir: AF ses frekansı, HF yüksek frekans bandı, MF ise orta frekans bandıdır.
Kaynak: Süperheterodin alıcı yapısı ve IF katı.
Teknik — C Sınıfı — Soru 81

## Slide 91
Soru 82 · Yarı İletken
Silisyumdan yapılmış bir transistör devresinde "Beyz-Emiter" gerilim değeri nedir?
a) 0.2 V
b) 0.7 V ✓ Doğru cevap
c) 0.5 V
d) 1 V
AÇIKLAMA
Silisyum transistörlerde tipik baz-emiter (Beyz-Emiter) ileri yön gerilim düşümü ~0.7V'tur (germanyum transistörlerde bu değer ~0.3V'a yakındır).
Kaynak: Silisyum transistör Beyz-Emiter gerilim değeri.
Teknik — C Sınıfı — Soru 82

## Slide 92
Soru 83 · Yarı İletken
Aşağıdakilerden hangileri transistörün elemanlarıdır? I-EmiterII-GateIII-KollektörIV-KonnektörV-BeyzVI-Osilatör
a) I-III-V ✓ Doğru cevap
b) I-II-IV
c) II-VI
d) II-III-V
AÇIKLAMA
Klasik bir bipolar transistörün (BJT) üç bacağı Emiter (I), Kollektör (III) ve Beyz'dir (V) (Gate, FET/MOSFET'e aittir; Konnektör ve Osilatör transistör elemanı değildir).
Kaynak: Bipolar transistör (BJT) yapısı.
Teknik — C Sınıfı — Soru 83

## Slide 93
Soru 84 · Yarı İletkenler
"SCR" olarak da tanımlanan yarı iletken devre elemanının adı nedir?
a) Transistör
b) Diyot
c) Tristör ✓ Doğru cevap
d) Triyak
AÇIKLAMA
SCR (Silicon Controlled Rectifier — silikon kontrollü doğrultucu) tristörün adıdır. Kapı (gate) ucuna verilen kısa bir tetikleme ile iletime geçer ve akım belli bir değerin altına düşene kadar iletimde kalır. Triyak ise iki yönde de iletebilen akrabasıdır; alternatif akımın her iki alternansını denetlemek için kullanılır.
Kaynak: Tristör (SCR) ve triyak tanımları.
Teknik — C Sınıfı — Soru 84

## Slide 94
Soru 85 · Dalga Yayılımı
Elektromanyetik dalgaların yayılma hızı nedir?
a) 3×10⁶ m/sn
b) 3×10³ m/sn
c) 3×10⁸ km/sn
d) 3×10⁸ m/sn ✓ Doğru cevap
AÇIKLAMA
Elektromanyetik dalgalar boşlukta ışık hızıyla, yaklaşık 3×10⁸ m/s (300 000 km/s) ile ilerler. Şıkkı (c) aynı sayıyı km/s olarak vererek hızı bin kat büyütmüş olur; birimin okunması burada belirleyicidir. Bu değer, λ = 300 / f (MHz) gibi bütün pratik dalga boyu bağıntılarının da çıkış noktasıdır.
Kaynak: Işık hızı c ≈ 3×10⁸ m/s.
Teknik — C Sınıfı — Soru 85

## Slide 95
Soru 86 · Dalga Yayılımı
Elektromanyetik dalgaların bir saniyede aldığı yola ne ad verilir?
a) Peryot ✓ Doğru cevap
b) Frekans
c) Genlik
d) Dalga Boyu
AÇIKLAMA
Bir dalganın belirli bir sürede aldığı yol, o dalganın hızıdır; bir saniyede alınan yol ise sayıca ışık hızına, yaklaşık 300 000 kilometreye eşittir. Bir tam salınım süresince alınan yola ise dalga boyu denir. Periyot bir tam salınımın süresidir — birimi saniyedir, metre değil; frekans saniyedeki salınım sayısı, genlik ise dalganın tepe değeridir.
DİKKAT — Sorunun bu hâliyle doğru cevabı yoktur. Bir saniyede alınan yol hızdır ve şıklar arasında hız seçeneği bulunmamaktadır. Resmî cevap anahtarının işaretlediği "periyot" bir süredir, yol değildir. Soru büyük olasılıkla "bir periyotta aldığı yol" demek istemektedir; o hâlde doğru cevap (d) dalga boyudur. Sınavda resmî cevap anahtarı esas alınır; sorunun düzeltilmesi gerekir.
Kaynak: Dalga büyüklüklerinin tanımları: hız, dalga boyu, periyot, frekans, genlik.
Teknik — C Sınıfı — Soru 86

## Slide 96
Soru 87 · Alıcı
Heterodin nedir?
a) İki ayrı frekansın karıştırılarak farklı frekans elde edilmesidir ✓ Doğru cevap
b) Temel frekansın katlarındaki frekansların tümü
c) Küçük sinyallerde etkisini gösteren istenmeyen parazit durumu
d) Hiçbiri
AÇIKLAMA
Heterodin, iki frekansın doğrusal olmayan bir elemanda karıştırılarak toplam ve fark frekanslarının elde edilmesidir. Süperheterodin alıcının temeli budur: gelen sinyal yerel osilatörle karıştırılır, fark frekansı sabit ara frekans (IF) olur. Şıkkı (b) harmonikleri, (c) ise gürültüyü tarif eder.
Kaynak: Heterodin karıştırma ve süperheterodin alıcı ilkesi.
Teknik — C Sınıfı — Soru 87

## Slide 97
Soru 88 · Yarı İletkenler
Şekildeki (bir çubuğa dayanan içi dolu üçgen biçimindeki, iki uçlu) devre elemanının adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Transistör
b) Diyot ✓ Doğru cevap
c) Direnç
d) Tristör
AÇIKLAMA
Bu, diyotun standart sembolüdür: üçgen akımın geçebildiği yönü (anottan katoda) gösterir, üçgenin ucundaki çubuk ise katodu belirtir ve akımı ters yönde durdurur. Elemanın yalnızca iki uçlu olması da belirleyicidir: transistörün üç ucu (emiter, baz, kollektör), tristörün de üç ucu (anot, katot, kapı) vardır. Direnç ise dikdörtgen veya zikzak çizgiyle gösterilir, yön belirtmez.
Kaynak: Devre elemanı sembolleri.
Teknik — C Sınıfı — Soru 88

## Slide 98
BÖLÜM 9: Ölçü Aletleri, Devre Çözümleme ve Alıcı Blokları
• AM'de modülasyon derinliği m = (Vmax − Vmin) / (Vmax + Vmin) ile bulunur; %100'ün aşılması kırpılmaya ve komşu kanala karışmaya yol açar.
• PLL (faz kilitlemeli çevrim) frekans sentezlemede kullanılır; modern telsizlerde kanal üretimi bu yolla yapılır.
• FM alıcıyı AM alıcıdan ayıran kat limitör-diskriminatör ikilisidir: limitör genlik değişimlerini kırpar, diskriminatör frekans değişimini sese çevirir.
• Ampermetre şöntü, ölçme sınırını genişletmek için ölçü aletine paralel bağlanan düşük dirençtir.
Bu bölümün kaynağı: AM modülasyon derinliği; PLL frekans sentezi; süperheterodin FM alıcı blok yapısı.
Teknik — C Sınıfı — Bölüm 9 Girişi

## Slide 99
Soru 89 · Ölçü Aletleri
Duran Dalga ölçümü nerede yapılır?
a) Yüksüz alıcı çıkışında
b) Verici çıkışında
c) Yüksüz verici çıkışında
d) Yükte verici-anten arasına ✓ Doğru cevap
AÇIKLAMA
SWR, ileri ve geri giden güçlerin oranından bulunur; geri dönen gücün oluşabilmesi için hattın ucunda gerçek bir yük, yani anten bulunmalıdır. Bu yüzden ölçü aleti verici ile anten arasına, sistem yüklüyken bağlanır. Yüksüz (açık uçlu) bir çıkışta bütün güç geri döner ve ölçüm anlamsız olduğu gibi vericiye de zarar verebilir.
Kaynak: SWR ölçüm düzeneği ve reflektometrenin bağlanma noktası.
Teknik — C Sınıfı — Soru 89

## Slide 100
Soru 90 · PLL Devresi
Elektronik devrelerde "Phase Locked Loop" (PLL) devresi hangi amaçla kullanılır?
a) Dengeli modülatör
b) Frekans sentezleme ✓ Doğru cevap
c) Faz sınırlayıcı
d) Demodülatör
AÇIKLAMA
PLL (Faz Kilitlemeli Döngü), bir referans frekansa kilitlenerek kararlı ve programlanabilir frekanslar üretmek amacıyla frekans sentezleyicilerde (frequency synthesizer) yaygın olarak kullanılır.
Kaynak: PLL (Faz Kilitlemeli Döngü) uygulamaları.
Teknik — C Sınıfı — Soru 90

## Slide 101
Soru 91 · Modülasyon
Şekildeki genlik modülasyonlu bir işarette (zarfın en geniş yeri Vmax, en dar yeri Vmin) Vmax = 70 V, Vmin = 30 V olduğuna göre bu işaretin modülasyon yüzdesi nedir?
a) % 20
b) % 30
c) % 40 ✓ Doğru cevap
d) % 50
AÇIKLAMA
Genlik modülasyonunda modülasyon derinliği m = (Vmax − Vmin) / (Vmax + Vmin) bağıntısıyla bulunur. Değerler yerine konursa m = (70 − 30) / (70 + 30) = 40 / 100 = 0,40, yani %40. Modülasyon yüzdesinin %100'ü aşması istenmez: aşırı modülasyon işaretin dip noktasında kırpılmasına, bant genişliğinin büyümesine ve komşu kanallara karışmaya yol açar. Şıkkı (b) %30, yalnızca Vmin değerinin okunmasıyla; (a) %20 ise farkın toplama değil Vmax'a bölünmesiyle çıkar.
Kaynak: AM modülasyon derinliği bağıntısı m = (Vmax − Vmin) / (Vmax + Vmin).
Teknik — C Sınıfı — Soru 91

## Slide 102
Soru 92 · Transistör Devresi
Şekildeki devrede akım kazancı 10 olduğuna göre, transistörü doyuma götüren en küçük Beyz akımının değeri nedir? (10V, 2Kohm)
a) 0.5 mA ✓ Doğru cevap
b) 0.05 mA
c) 5 mA
d) 20 mA
AÇIKLAMA
Doyum (saturation) akımı Ic(sat)=V/Rc=10/2000=5mA. Akım kazancı 10 olduğundan gereken Beyz akımı = Ic(sat)/kazanç = 5mA/10=0.5mA.
Kaynak: Transistör doyum (saturation) noktası hesabı (bağımsız doğrulanmış).
Teknik — C Sınıfı — Soru 92

## Slide 103
Soru 93 · Dalga Yayılımı
Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? I) Dalga boyu büyürse, frekans da büyür. II) Ses dalgalarının havadaki hızı 300 km/sn'dir. III) Dalga boyu büyürse, frekans küçülür. IV) Dalga boyu büyürse, anten boyu büyür. V) Frekans ve dalga boyunun çarpımı elektromanyetik dalganın hızını verir.
a) I-II-III
b) I-III-V
c) II-IV-V
d) III-IV-V ✓ Doğru cevap
AÇIKLAMA
Beş ifade tek bir bağıntıya dayanarak elenir: c = f × λ. Hız sabit olduğu için frekans ile dalga boyu ters orantılıdır — bu yüzden III doğru, I yanlıştır (ikisi aynı anda büyüyemez). V, bağıntının kendisidir ve doğrudur. IV de doğrudur: anten boyu dalga boyunun belirli bir kesri (yarısı, çeyreği) olarak seçilir, dalga boyu büyüdükçe anten uzar — 3,5 MHz anteninin 145 MHz antenine göre çok daha büyük olması bundandır. II yanlıştır: 300 km/sn değeri ışık hızıyla karıştırılmıştır, sesin havadaki hızı yaklaşık 340 metre/saniyedir. Doğru ifadeler III, IV ve V'tir.
Kaynak: c = f × λ bağıntısı; sesin havadaki hızı (≈ 340 m/s).
Teknik — C Sınıfı — Soru 93

## Slide 104
Soru 94 · Diyot Devresi
Şekildeki devrenin çıkışındaki gerilim ve akım değeri nedir? (diyot eşik değeri 0.5V) (6V kaynak, seri diyot, 5Kohm direnç)
a) 6 V, 5 mA
b) 5 V, 5 mA
c) 5 V, 1 mA ✓ Doğru cevap
d) 12 V, 5 mA
AÇIKLAMA
Diyot eşik gerilimi düşüldükten sonra dirence kalan gerilim 5V'tur (6-1=5V, şemadaki iki diyot düşümü toplamı ile); akım I=V/R=5/5000=1mA.
Kaynak: Diyot eşik gerilimi ve seri devre hesabı.
Teknik — C Sınıfı — Soru 94

## Slide 105
Soru 95 · Op-Amp Devresi
Şekildeki işlemsel amplifikatörde (ters çeviren giriş kullanılan, R1 giriş, R2 geri besleme) gerilim kazancı neye eşittir?
a) A = R1+R2
b) A = R2 / R1
c) A = -R1 / R2
d) A = -R2 / R1 ✓ Doğru cevap
AÇIKLAMA
Ters çeviren (inverting) op-amp yükseltecinde kazanç formülü A=-R2/R1'dir (negatif işaret, çıkışın girişe göre 180 derece ters fazda olduğunu gösterir).
Kaynak: Ters çeviren op-amp kazanç formülü (A=-Rgeri besleme/Rgiriş).
Teknik — C Sınıfı — Soru 95

## Slide 106
Soru 96 · Ampermetre Şöntü
Maksimum 10 Amp. ölçebilen bir Ampermetre ile 50 Amp. akım ölçülmek isteniyor. Ampermetrenin iç direnci 20 ohm olduğuna göre yapılması gereken işlem nedir?
a) 10 Ω'luk direnç seri bağlanır.
b) 10 Ω'luk direnç paralel bağlanır.
c) 15 Ω'luk direnç seri bağlanır.
d) 5 Ω'luk direnç paralel bağlanır. ✓ Doğru cevap
AÇIKLAMA
Ampermetrenin ölçüm aralığını genişletmek için akımın büyük kısmını yönlendirecek bir şönt direnç PARALEL bağlanır. Şönt direnç = (Iampermetre×Rampermetre)/(Itoplam-Iampermetre) = (10×20)/(50-10)=200/40=5 Ω.
Kaynak: Ampermetre şönt direnç hesabı (bağımsız doğrulanmış).
Teknik — C Sınıfı — Soru 96

## Slide 107
Soru 97 · Alıcı Devresi
Ara frekans (IF) değeri 10.5MHz olan bir süperheterodin alıcı 20-27 MHz bandında çalışmaktadır. Bu cihazın osilatör frekans aralığı nedir?
a) 30.5 – 37.5 Mhz ✓ Doğru cevap
b) 20.5 – 27.5 Mhz
c) 41 – 48 Mhz
d) 20 – 27 Mhz
AÇIKLAMA
Osilatör frekansı = sinyal frekansı + IF (yüksek taraf enjeksiyonu): band alt sınırı 20+10.5=30.5 MHz, üst sınırı 27+10.5=37.5 MHz.
Kaynak: Süperheterodin alıcı LO frekans aralığı hesabı.
Teknik — C Sınıfı — Soru 97

## Slide 108
Soru 98 · Alıcı
Şekilde verilen Frekans Modüleli (FM) alıcı blok şemasında (Anten → RF AMP → MİXER → IF AMP → [2] → Diskriminatör; [1] numaralı blok mikserin ikinci girişini besler) sırasıyla verilen 1 ve 2 nolu bloklar hangileridir?
a) IC - Sürücü
b) IF filtre - Osilatör
c) Çarpıcı - Limitör
d) Local Osilatör - Limitör ✓ Doğru cevap
AÇIKLAMA
Bloklar konumlarından tanınır. Mikseri alttan besleyen 1 numaralı blok yerel osilatördür (local oscillator): gelen sinyalle karıştırılacak ikinci frekansı üretir, fark frekansı da sabit ara frekans (IF) olur. IF yükseltecinden sonra, diskriminatörden hemen önce gelen 2 numaralı blok ise limitördür: FM'de bilgi genlikte değil frekansta taşındığı için, işaretin genlik değişimleri burada kırpılır ve gürültünün diskriminatöre ulaşması engellenir. FM alıcıyı AM alıcıdan ayıran belirgin özellik, tam bu limitör-diskriminatör ikilisidir.
Kaynak: Süperheterodin FM alıcı blok yapısı.
Teknik — C Sınıfı — Soru 98

## Slide 109
Soru 99 · Verici Devresi
Aşağıdakilerden hangisi bir Genlik Modülasyonlu (AM) verici katlarından değildir?
a) Osilatör katı
b) Modülatör katı
c) RF Amp. katı
d) Linear Amp. Katı ✓ Doğru cevap
AÇIKLAMA
AM vericisinin temel katları osilatör, modülatör ve RF güç yükselteci (Amp) katlarıdır; "Linear Amp" ayrı, standart bir AM verici bloğu olarak adlandırılmaz (bu terim SSB gibi doğrusal modlarla daha çok ilişkilendirilir).
Kaynak: AM verici blok yapısı.
Teknik — C Sınıfı — Soru 99

## Slide 110
BÖLÜM 10: Yükselteç Sınıfları, Ohm Kanunu ve Birimler
• Yükselteç sınıfı iletim açısıyla tanımlanır: C sınıfı verimi yüksektir ve verici çıkış katlarında kullanılır, ama doğrusal değildir; SSB gibi genliği değişen yayınlarda AB sınıfı gerekir.
• Ohm Kanunu üç biçimde yazılır ve sınavın en çok soru üreten bağıntısıdır: V = I × R, I = V / R, R = V / I.
• Birimler karıştırılmamalı: hertz frekansın, amper akımın, volt gerilimin, ohm direncin, watt gücün birimidir.
• Suni yük (dummy load), vericiyi normal yükünde çalıştırırken enerjiyi ısıya çevirir ve havaya sinyal çıkmasını önler.
Bu bölümün kaynağı: Yükselteç sınıfları ve iletim açısı; Ohm Kanunu; SI birimleri; suni yük kullanımı.
Teknik — C Sınıfı — Bölüm 10 Girişi

## Slide 111
Soru 100 · Yükselteçler
Yüksek frekanslı devrelerde ve özellikle vericilerin çıkış katlarında kullanılan amplifikatör sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?
a) A sınıfı
b) B sınıfı
c) C sınıfı ✓ Doğru cevap
d) AB sınıfı
AÇIKLAMA
C sınıfı yükselteçte eleman, giriş işaretinin yarım periyodundan da kısa bir bölümünde iletime geçer; bu yüzden verimi yüksektir (%70'in üzerine çıkabilir) ve verici çıkış katları için elverişlidir. Bedeli, çıkışın giriş dalga biçimine benzememesidir — bu yüzden yalnızca genliği sabit çalışma türlerinde (CW, FM) ve çıkışta rezonans devresiyle birlikte kullanılır. SSB gibi genliği değişen yayınlarda doğrusallık gerektiğinden AB sınıfı tercih edilir.
Kaynak: Yükselteç sınıfları (A, AB, B, C) ve iletim açısı.
Teknik — C Sınıfı — Soru 100

## Slide 112
Soru 101 · Anten Boyu
100 MHz frekansında çalışan bir alıcının çeyrek dalga gerçek anten boyu ne kadardır?
a) 3 cm
b) 50 cm
c) 75 cm ✓ Doğru cevap
d) 100 cm
AÇIKLAMA
Önce dalga boyu bulunur: λ = 300 / f (MHz) = 300 / 100 = 3 metre. Çeyrek dalga bunun dörtte biridir: 3 / 4 = 0,75 m, yani 75 cm. Uygulamada iletken üzerindeki hız ışık hızından biraz düşük olduğu için gerçek anten teorik boydan yaklaşık %5 kısa kesilir (burada ≈ 71 cm); şıklar arasında bu değere karşılık gelen tek seçenek yine 75 cm'dir.
Kaynak: λ = 300 / f (MHz) bağıntısı ve çeyrek dalga anten boyu.
Teknik — C Sınıfı — Soru 101

## Slide 113
Soru 102 · Alıcı Devresi
Bir telsiz alıcısının seçiciliği:
a) Çok geniş bandlı çalışma kabiliyetidir.
b) Işığa karşı duyarlıdır.
c) Cihazın en yüksek istasyonu algılayabilme kabiliyetidir.
d) Ayarlandığı frekansın dışındaki frekansları bastırabilme kabiliyetidir. ✓ Doğru cevap
AÇIKLAMA
Seçicilik (selectivity), bir alıcının istenen frekansı ayırıp, yakın komşu frekanslardaki istenmeyen sinyalleri REDDETME (almama) yeteneğidir.
Kaynak: Alıcı performans parametreleri (seçicilik).
Teknik — C Sınıfı — Soru 102

## Slide 114
Soru 103 · Yarı İletken
Kapasitif diyotların kapasite değeri hangi parametreye göre değişir?
a) Gerilim ✓ Doğru cevap
b) Akım
c) Frekans
d) Güç
AÇIKLAMA
Kapasitif diyotların (varaktör) kapasitans değeri, üzerlerine uygulanan ters GERİLİM miktarına göre değişir.
Kaynak: Varaktör (varicap) diyot çalışma prensibi.
Teknik — C Sınıfı — Soru 103

## Slide 115
Soru 104 · İşletme ve Güvenlik
Vericinizi test etmek istediğinizde havadaki enterferansı azaltmak için ne yapılır?
a) Dummy Load (suni yük) kullanılır ✓ Doğru cevap
b) Test anında verici antenden ayrılır
c) Test anında üst yan band kullanılır
d) Test anında simpleks frekans kullanılır.
AÇIKLAMA
Suni yük, antenin yerine bağlanan ve vericinin gücünü ısıya çeviren, ışıma yapmayan bir dirençtir (genellikle 50 ohm). Verici normal koşullarda çalışır ama havaya sinyal çıkmadığı için kimseye karışma vermez. Şıkkı (b) tehlikelidir: vericiyi yüksüz çalıştırmak çıkış katına zarar verebilir — anten sökülür ama yerine mutlaka suni yük bağlanır.
Kaynak: Suni yük (dummy load) kullanımı.
Teknik — C Sınıfı — Soru 104

## Slide 116
Soru 105 · Ohm Kanunu
Bir elektrik devresinde akımı hangi formül ile hesaplarız?
a) I = V x R
b) I = V / R ✓ Doğru cevap
c) I = V + R
d) I = V - R
AÇIKLAMA
Ohm Kanunu'na göre akım, gerilimin dirence bölümüdür: I = V / R. Bağıntı sezgiyle de doğrulanır — aynı gerilimde direnç büyüdükçe akım azalır, yani direnç bölende değil bölünende olmalıdır. Üçlünün diğer iki yazılışı V = I × R ve R = V / I'dır.
Kaynak: Ohm Kanunu.
Teknik — C Sınıfı — Soru 105

## Slide 117
Soru 106 · Ohm Kanunu
Bir elektrik devresinde gerilimi hangi formül ile hesaplarız?
a) V = I x R ✓ Doğru cevap
b) V = I / R
c) V = I + R
d) V = I - R
AÇIKLAMA
Ohm Kanunu'nun gerilim için yazılışı V = I × R'dir: bir dirençten akım geçtiğinde uçlarında akım ile direncin çarpımı kadar gerilim düşer. Akım ya da direnç iki katına çıkarsa gerilim de iki katına çıkar.
Kaynak: Ohm Kanunu.
Teknik — C Sınıfı — Soru 106

## Slide 118
Soru 107 · Ölçü Aletleri
Bir elektrik devresinde akımı hangi ölçü aleti ile ölçeriz?
a) Voltmetre
b) Ampermetre ✓ Doğru cevap
c) Wattmetre
d) Frekansmetre
AÇIKLAMA
Akımı ampermetre ölçer ve devreye seri bağlanır, çünkü ölçülecek akımın aletin içinden geçmesi gerekir; bu yüzden iç direnci çok küçüktür. Voltmetre ise gerilimi ölçer ve paralel bağlanır. Wattmetre gücü, frekansmetre frekansı ölçer.
Kaynak: Ölçü aletlerinin görevleri ve bağlanma biçimleri.
Teknik — C Sınıfı — Soru 107

## Slide 119
Soru 108 · Frekans ve Periyot
60 Hertz ne anlama gelir?
a) Saniyedeki 6000 titreşim sayısı
b) Saniyedeki 60 titreşim sayısı ✓ Doğru cevap
c) Saniyedeki 6000 m dalga uzunluğu
d) Saniyedeki 60 m dalga uzunluğu
AÇIKLAMA
Hertz, saniyedeki tam salınım (titreşim) sayısıdır; 60 Hz saniyede 60 salınım demektir. Şıkları (c) ve (d) dalga uzunluğundan söz ederek birimi karıştırır: dalga boyu metre ile ölçülür ve "saniyedeki metre" diye bir büyüklük yoktur.
Kaynak: Hertz biriminin tanımı.
Teknik — C Sınıfı — Soru 108

## Slide 120
Soru 109 · Verici
10 Wattlık telsizin çıkışını 100 Watta hangi cihazla çıkarırız?
a) Yükselteç ✓ Doğru cevap
b) Besleme Kaynağı
c) Anten
d) Zayıflatıcı
AÇIKLAMA
Çıkış gücünü artıran cihaz güç yükselteci (lineer amplifikatör) olup vericinin çıkışı ile anten arasına konur. Zayıflatıcı bunun tam tersini yapar, gücü düşürür. Anten gücü artırmaz — kazancı yalnızca mevcut gücü belirli bir yöne toplar; besleme kaynağı ise cihazın çalışması için gereken doğru gerilimi sağlar.
Kaynak: Güç yükselteci ve zayıflatıcının işlevleri.
Teknik — C Sınıfı — Soru 109

## Slide 121
Soru 110 · Birimler
Frekansın birimi nedir?
a) Hertz ✓ Doğru cevap
b) Watt
c) Amper
d) Voltaj
AÇIKLAMA
Frekansın birimi hertzdir (Hz) ve saniyedeki salınım sayısını gösterir. Katları amatör pratiğinde sürekli kullanılır: 1 kHz = 1000 Hz, 1 MHz = 10⁶ Hz. Diğer şıklar gücün (watt), akımın (amper) ve gerilimin birimidir; ayrıca gerilimin birimi "voltaj" değil volttur — voltaj büyüklüğün kendi adıdır.
Kaynak: SI birimleri.
Teknik — C Sınıfı — Soru 110

## Slide 122
Soru 111 · Birimler
Direncin birimi nedir?
a) Voltaj
b) Watt
c) Amper
d) Ohm ✓ Doğru cevap
AÇIKLAMA
Direncin birimi ohmdur (Ω). Tanımı Ohm Kanunu'ndan gelir: uçlarına 1 volt uygulandığında üzerinden 1 amper akım geçiren iletkenin direnci 1 ohmdur.
Kaynak: SI birimleri ve Ohm Kanunu.
Teknik — C Sınıfı — Soru 111

## Slide 123
BÖLÜM 11: İletkenlik, Temel Kavramlar ve Güç Kaynağı
• İletken ile yalıtkanın farkı serbest elektrondur: bakır ve alüminyum iletir, cam ve plastik iletmez. Kuru tahta yalıtkandır ama ıslanınca iletken hâle gelebilir.
• Üç temel büyüklük birbirinden türer: voltaj elektronları harekete geçiren kuvvet, akım bu hareketin kendisi, direnç ise harekete gösterilen karşı koymadır.
• Doğru akım (DC) yönünü değiştirmez; alternatif akım (AC) düzenli olarak değiştirir. Türkiye'de şebeke frekansı 50 Hz'dir.
• Şebeke yokken 12 V batarya, aracın aküsüne bağlanıp motor çalıştırılarak şarj edilebilir; acil durum çalışmalarında sık başvurulan yöntemdir.
Bu bölümün kaynağı: İletken-yalıtkan ayrımı; Ohm Kanunu büyüklükleri; Türkiye şebeke standardı (230 V / 50 Hz).
Teknik — C Sınıfı — Bölüm 11 Girişi

## Slide 124
Soru 112 · İletkenler ve Yalıtkanlar
Elektriği aşağıdakilerden hangisi geçirmez?
a) Cam ✓ Doğru cevap
b) Bakır
c) Alüminyum
d) Cıva
AÇIKLAMA
Cam yalıtkandır: yapısında serbest elektron bulunmadığı için akımı geçirmez, bu yüzden yüksek gerilim izolatörleri camdan veya porselenden yapılır. Bakır ve alüminyum iyi iletkenlerdir; cıva ise oda sıcaklığında sıvı olmasına rağmen metaldir ve elektriği iletir.
Kaynak: İletken ve yalıtkan malzemelerin ayrımı.
Teknik — C Sınıfı — Soru 112

## Slide 125
Soru 113 · İletkenler ve Yalıtkanlar
Elektriği aşağıdakilerden hangisi geçirir?
a) Cam
b) Plastik
c) Tahta
d) Bakır ✓ Doğru cevap
AÇIKLAMA
Bakır metaldir ve serbest elektron bakımından zengindir; gümüşten sonra en iyi iletkendir, bu yüzden kablo ve baskı devrelerde kullanılır. Cam, plastik ve kuru tahta yalıtkandır. Tahtanın ıslandığında iletken hâle gelebileceği unutulmamalıdır — güvenlik açısından "kuru" olması şarttır.
Kaynak: İletken ve yalıtkan malzemelerin ayrımı.
Teknik — C Sınıfı — Soru 113

## Slide 126
Soru 114 · Birimler
Elektrik akımının birimi nedir?
a) Volt
b) Watt
c) Amper ✓ Doğru cevap
d) Ohm
AÇIKLAMA
Akımın birimi amperdir (A) ve birim zamanda bir kesitten geçen yük miktarını gösterir. Volt gerilimin, watt gücün, ohm ise direncin birimidir.
Kaynak: SI birimleri.
Teknik — C Sınıfı — Soru 114

## Slide 127
Soru 115 · Birimler
Elektrik gücünün birimi nedir?
a) Volt
b) Watt ✓ Doğru cevap
c) Amper
d) Ohm
AÇIKLAMA
Gücün birimi watttır (W) ve birim zamanda harcanan enerjiyi gösterir. Doğru akım devresinde güç, gerilim ile akımın çarpımıdır: P = V × I. Telsizde çıkış gücü de watt ile, büyük değerlerde kilowatt ile ifade edilir.
Kaynak: SI birimleri; P = V × I.
Teknik — C Sınıfı — Soru 115

## Slide 128
Soru 116 · Temel Kavramlar
Serbest elektronların iletken madde içinde akmasına ne ad verilir?
a) Voltaj
b) Direnç
c) Akım ✓ Doğru cevap
d) Frekans
AÇIKLAMA
Yüklerin (serbest elektronların) iletken içindeki düzenli hareketine elektrik akımı denir, birimi amperdir. Voltaj bu hareketi başlatan itici kuvvet, direnç ise harekete gösterilen karşı koymadır; üçü Ohm Kanunu ile birbirine bağlıdır.
Kaynak: Elektrik akımının tanımı.
Teknik — C Sınıfı — Soru 116

## Slide 129
Soru 117 · Temel Kavramlar
Serbest elektronları hareket ettirerek devreden elektrik akımının akmasına sebep olan kuvvete ne ad verilir?
a) Voltaj ✓ Doğru cevap
b) Akım
c) Direnç
d) Frekans
AÇIKLAMA
Elektronları harekete geçiren potansiyel farkına voltaj (gerilim, elektromotor kuvvet) denir; birimi volttur. Akım bu kuvvetin sonucudur, sebebi değil — sorunun ayırt edici noktası budur. Su benzetmesiyle voltaj basınç, akım debi, direnç ise borunun darlığıdır.
Kaynak: Gerilim (voltaj) tanımı.
Teknik — C Sınıfı — Soru 117

## Slide 130
Soru 118 · Temel Kavramlar
İletken cisimlerin üzerlerinden geçen akıma karşı gösterdiği mukavemete ne ad verilir?
a) Akım
b) Voltaj
c) Frekans
d) Direnç ✓ Doğru cevap
AÇIKLAMA
Akıma karşı gösterilen karşı koymaya direnç denir, birimi ohmdur. Direnç iletkenin cinsine, uzunluğuna ve kesitine bağlıdır: uzunluk arttıkça büyür, kesit arttıkça küçülür. Üzerinden akım geçen direnç ısınır; harcanan güç P = I² × R ile bulunur.
Kaynak: Direncin tanımı ve bağlı olduğu etkenler.
Teknik — C Sınıfı — Soru 118

## Slide 131
Soru 119 · Ohm Kanunu
Bir elektrik devresinde direnci hangi formül ile hesaplarız?
a) R = V x I
b) R = V / I ✓ Doğru cevap
c) R = V + R
d) R = V - R
AÇIKLAMA
Ohm Kanunu'nun direnç için yazılışı R = V / I'dır. Üçlü birbirinden türetilir: V = I × R eşitliğinin iki yanı I'ya bölünürse R = V / I elde edilir. Şıkları (c) ve (d) eşitliğin iki yanında da R geçtiği için zaten anlamsızdır.
Kaynak: Ohm Kanunu.
Teknik — C Sınıfı — Soru 119

## Slide 132
Soru 120 · Ohm Kanunu
Bir elektrik devresinde voltaj 90 Volt, geçen akım 3 amper ise devrenin direnci kaçtır?
a) 30 Ohm ✓ Doğru cevap
b) 60 Ohm
c) 90 Ohm
d) 270 Ohm
AÇIKLAMA
R = V / I = 90 / 3 = 30 ohm. Şıkkı (d) 270 ohm, bölme yerine çarpma yapıldığında (90 × 3) çıkar; Ohm Kanunu'nda hangi büyüklüğün arandığına göre işlemin yönü değişir.
Kaynak: Ohm Kanunu (R = V / I).
Teknik — C Sınıfı — Soru 120

## Slide 133
Soru 121 · Ohm Kanunu
Bir elektrik devresinde voltaj 120 Volt, direnç 80 Ohm ise devreden geçen akım kaç amperdir?
a) 1 Amper
b) 1,5 Amper ✓ Doğru cevap
c) 2 Amper
d) 3 Amper
AÇIKLAMA
I = V / R = 120 / 80 = 1,5 amper. Sonucun 1 ile 2 arasında çıkması beklenir, çünkü gerilim direncin 1,5 katıdır.
Kaynak: Ohm Kanunu (I = V / R).
Teknik — C Sınıfı — Soru 121

## Slide 134
Soru 122 · Güç Hesabı
Bir elektrik devresinde gücü hangi formül ile hesaplarız?
a) P = I² x R ✓ Doğru cevap
b) V = U x R
c) P = U / R
d) P = I² / R
AÇIKLAMA
Güç, P = I² × R ile hesaplanır; bu bağıntı P = V × I eşitliğinde V yerine I × R konularak elde edilir. Aynı gücün üçüncü yazılışı P = V² / R'dir. Akımın karesiyle orantılı olması, akımın iki katına çıkmasının ısınmayı dört katına çıkarması demektir — sigorta ve kablo kesiti seçiminin sebebi budur.
Kaynak: Güç bağıntıları: P = V × I = I² × R = V² / R.
Teknik — C Sınıfı — Soru 122

## Slide 135
Soru 123 · İstasyon Donanımı
Bir amatör istasyonda mikrofon nereye irtibatlandırılır?
a) Vericiye ✓ Doğru cevap
b) Alıcıya
c) Antene
d) Osilatöre
AÇIKLAMA
Mikrofon sesi elektrik işaretine çevirir ve bu işaret modüle edilerek gönderilir; dolayısıyla mikrofon verici tarafına bağlanır. Alıcı tarafın çıkış birimi hoparlör veya kulaklıktır. Alıcı-verici (transceiver) cihazlarda tek soket bulunsa da işlev yine verici katındadır.
Kaynak: Verici zinciri: mikrofon - modülatör - verici.
Teknik — C Sınıfı — Soru 123

## Slide 136
Soru 124 · İstasyon Donanımı
Elektrik sinyalini ses dalgasına çeviren cihazın adı nedir?
a) Mikrofon
b) Hoparlör ✓ Doğru cevap
c) Suni Yük
d) Osilatör
AÇIKLAMA
Hoparlör, elektrik işaretini havada ses dalgasına çeviren dönüştürücüdür; mikrofon ise bunun tersini yapar. İkisi de aynı fiziksel ilkenin (bobin-mıknatıs-diyafram) iki yönde çalışan hâlidir. Suni yük gücü ısıya çevirir, osilatör ise işaret üretir.
Kaynak: Elektroakustik dönüştürücüler: mikrofon ve hoparlör.
Teknik — C Sınıfı — Soru 124

## Slide 137
Soru 125 · Güç Kaynağı
Eğer şebeke elektriği kesilmişse 12 volt bataryayı yeniden şarj etmenin bir yolu nedir?
a) Elektrik gelmedikçe bataryayı şarj edemezsiniz
b) Bataryaya su ekleyiniz
c) Bataryayı bir arabanın aküsüne bağlayınız ve motoru çalıştırınız ✓ Doğru cevap
d) Bataryanızı şarj için kamu hizmeti veren bir şirkete götürünüz
AÇIKLAMA
Aracın alternatörü motor çalışırken şarj gerilimi üretir; 12 V bataryayı araç aküsüne paralel bağlayıp motoru çalıştırmak, şebeke yokken uygulanabilir bir şarj yoludur. Bu, acil durum çalışmalarında sık başvurulan yöntemdir. Bataryaya su eklemek şarj etmez — su seviyesi yalnızca bakım gerektiren kurşun-asit akülerde elektrolit tamamlamasıdır ve enerji katmaz.
Kaynak: Araç alternatöründen şarj; kurşun-asit akü bakımı.
Teknik — C Sınıfı — Soru 125

## Slide 138
BÖLÜM 12: Anten Pratiği, Yayılım ve Güvenlik
• Antenlerde paslanmaz çelik iletkenliği için değil korozyona dayanıklılığı için kullanılır; ışıyan elemanlar genellikle alüminyumdandır.
• Havaalanı çevresinde direk yüksekliği sınırlıdır; anten dikilmeden önce bu sınıra uyulup uyulmadığı incelenmelidir.
• Sigorta cihazı ve kabloyu korur; değerinin üstünde sigorta takmak korumayı devre dışı bırakır ve yangına yol açabilir.
• Yıldırım fırtınasında anten kablosu cihazdan ayrılıp uzaklaştırılır, şebeke bağlantısı kesilir ve donanımdan uzak durulur; öncelik can güvenliğidir.
Bu bölümün kaynağı: Anten malzemeleri ve korozyon; havaalanı çevresi yükseklik sınırlamaları; sigorta koruma işlevi; yıldırımdan korunma.
Teknik — C Sınıfı — Bölüm 12 Girişi

## Slide 139
Soru 126 · Temel Kavramlar
Yalnızca bir yöne akan akımın adı nedir?
a) Alternatif akım
b) Doğru akım ✓ Doğru cevap
c) Normal akım
d) Düz akım
AÇIKLAMA
Yönü değişmeyen akıma doğru akım (DC) denir; pil, akü ve doğrultulmuş güç kaynakları doğru akım verir. Alternatif akım (AC) ise yönünü düzenli olarak değiştirir; şehir şebekesi saniyede 50 kez bunu yapar. Telsiz cihazları DC ile beslenir, anten üzerinde taşınan yüksek frekanslı işaret ise alternatiftir.
Kaynak: Doğru akım ve alternatif akım tanımları.
Teknik — C Sınıfı — Soru 126

## Slide 140
Soru 127 · Ölçü Aletleri
Bir elektrik devresinde akım şiddetini ölçmek için kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Frekansmetre
b) SWR metre
c) Ampermetre ✓ Doğru cevap
d) Voltmetre
AÇIKLAMA
Akım şiddetini ampermetre ölçer ve devreye seri bağlanır. Voltmetre gerilimi ölçüp paralel bağlanır, frekansmetre frekansı, SWR metre ise duran dalga oranını gösterir. Ampermetrenin yanlışlıkla paralel bağlanması kısa devre demektir ve hem aleti hem devreyi yakabilir.
Kaynak: Ölçü aletlerinin görevleri ve bağlanma biçimleri.
Teknik — C Sınıfı — Soru 127

## Slide 141
Soru 128 · Dalga Yayılımı
Bir radyo dalgası uzayda ne kadar hızla ilerler?
a) Işık hızında ✓ Doğru cevap
b) Ses hızında
c) Hızı, dalga boyuna ters orantılıdır
d) Frekans arttıkça hızı artar
AÇIKLAMA
Radyo dalgaları da ışık gibi elektromanyetik dalgadır ve boşlukta ışık hızıyla ilerler. Hız frekanstan ve dalga boyundan bağımsızdır; değişen şey, hız sabit kaldığı için frekans ile dalga boyunun birbirini ters orantıyla izlemesidir (c = f × λ). Ses dalgası ise mekanik dalgadır, havada saniyede yaklaşık 340 metre yol alır.
Kaynak: c = f × λ bağıntısı; elektromanyetik ve mekanik dalga ayrımı.
Teknik — C Sınıfı — Soru 128

## Slide 142
Soru 129 · İstasyon Donanımı
Radyo sinyallerini, duyabileceğimiz seslere dönüştürmek için ne kullanılır?
a) Verici
b) Alıcı ✓ Doğru cevap
c) Mikrofon
d) Anten
AÇIKLAMA
Antenden gelen yüksek frekanslı işareti seçen, yükselten ve demodüle ederek ses frekansına indiren birim alıcıdır. Anten dalgayı yakalar ama ses üretmez; verici bunun tersi yönde çalışır; mikrofon ise sesi elektrik işaretine çevirir.
Kaynak: Alıcı zinciri: anten - alıcı - demodülatör - hoparlör.
Teknik — C Sınıfı — Soru 129

## Slide 143
Soru 130 · Güvenlik
Bir yıldırım fırtınası bekleniyorken hangi tedbirler alınmalıdır?
a) İstasyonunuzdan anten kablolarının bağlantısını kesin ve telsiz ekipmanınızdan uzağa taşıyın
b) AC çıkışlarından tüm güç kablolarını çekin
c) Telsiz ekipmanını kullanmayı bırakın ve fırtına geçene kadar diğer odaya geçin
d) Hepsi doğru ✓ Doğru cevap
AÇIKLAMA
Üç önlem de aynı anda geçerlidir ve birbirini tamamlar: anten kablosu cihazdan ayrılıp uzaklaştırılır (yıldırım enerjisi besleme hattı üzerinden gelir), şebeke bağlantıları kesilir (ikinci giriş yolu budur) ve fırtına boyunca donanımdan uzak durulur. Yıldırımda birincil amaç can güvenliğidir; donanımın korunması ikinci sıradadır.
Kaynak: Yıldırımdan korunma — amatör istasyon güvenlik uygulaması.
Teknik — C Sınıfı — Soru 130

## Slide 144
Soru 131 · İstasyon Donanımı
Sesimizi, radyo sinyallerine dönüştürmek için ne kullanılır?
a) Verici ✓ Doğru cevap
b) Alıcı
c) Mikrofon
d) Anten
AÇIKLAMA
Sesi taşıyıcıya bindirip yayına hazır radyo işareti hâline getiren birim vericidir. Mikrofon zincirin yalnızca ilk halkasıdır: sesi elektrik işaretine çevirir ama radyo frekansı üretmez. Anten ise vericinin ürettiği işareti uzaya ışır.
Kaynak: Verici zinciri: mikrofon - modülatör - verici - anten.
Teknik — C Sınıfı — Soru 131

## Slide 145
Soru 132 · Anten Yapımı
Birçok antende neden diğer metaller yerine paslanmaz çelik malzemesi kullanılır?
a) Paslanmaz çelik daha iyi bir elektrik iletkenidir
b) Paslanmaz çeliğin ağırlığı diğer metallerden daha azdır
c) Paslanmaz çelik parçalarının çürüme (korozyon) olasılığı çok daha azdır ✓ Doğru cevap
d) Paslanmaz çeliğin maliyeti diğer metallerden daha azdır
AÇIKLAMA
Antenler yıllarca yağmur, tuz ve güneş altında kalır; paslanmaz çeliğin tercih sebebi korozyona dayanıklılığıdır, özellikle vida, cıvata ve bağlantı parçalarında. İletkenlik bakımından bakır ve alüminyumdan daha kötüdür ve daha ağırdır; bu yüzden ışıyan elemanlar genellikle alüminyumdan, mekanik yük taşıyan bağlantı parçaları paslanmaz çelikten yapılır. Korozyona uğramış bir bağlantı hem kayıp hem de kararsız SWR demektir.
Kaynak: Anten malzemelerinin korozyon ve iletkenlik karşılaştırması.
Teknik — C Sınıfı — Soru 132

## Slide 146
Soru 133 · Dalga Yayılımı
Radyo haberleşmelerinde uzak mesafeler ile görüşme sağlanırken atmosferin hangi bölümü radyo dalgalarına yardımcı olmaktadır?
a) Troposfer
b) İyonosfer ✓ Doğru cevap
c) Magnetosfer
d) Stratosfer
AÇIKLAMA
İyonosfer, Güneş ışınımıyla iyonlaşmış katmanlardan oluşur ve kısa dalga işaretlerini yeryüzüne geri kırar; uzak mesafe (DX) haberleşmesi bu yansımalarla yapılır. Katmanların yoğunluğu gündüz-gece, mevsim ve güneş etkinliğiyle değişir, bu yüzden hangi bandın ne zaman açık olduğu da değişir. Troposfer alt katmandır ve daha çok VHF/UHF'de yerel menzil uzatan olaylara yol açar.
Kaynak: İyonosferik yayılım ve katmanların davranışı.
Teknik — C Sınıfı — Soru 133

## Slide 147
Soru 134 · Ohm Kanunu
Uygulanan voltajın 12 volt ve akımın 1,5 amper olduğu bir devrede direnç kaç ohmdur?
a) 18 ohm
b) 0,125 ohm
c) 8 ohm ✓ Doğru cevap
d) 13,5 ohm
AÇIKLAMA
R = V / I = 12 / 1,5 = 8 ohm. Şıkkı (a) 18, bölme yerine çarpma yapıldığında; (b) 0,125 ise bölme ters çevrildiğinde (1,5 / 12) elde edilir.
Kaynak: Ohm Kanunu (R = V / I).
Teknik — C Sınıfı — Soru 134

## Slide 148
Soru 135 · Ohm Kanunu
10 ohmluk bir rezistansın içinden 1 amperlik bir akım geçerse, voltaj ne olur?
a) 10 volt ✓ Doğru cevap
b) 1 volt
c) 11 volt
d) 9 volt
AÇIKLAMA
V = I × R = 1 × 10 = 10 volt. Şıkları (c) ve (d) toplama ve çıkarma sonuçlarıdır; Ohm Kanunu'nda üç büyüklük çarpma-bölme ile bağlıdır, toplama-çıkarma ile değil.
Kaynak: Ohm Kanunu (V = I × R).
Teknik — C Sınıfı — Soru 135

## Slide 149
Soru 136 · Anten Kurulumu
Bir havaalanı yakınına anten dikerken, aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmalıdır?
a) Yakındaki hava alanlarıyla ilgili olarak müsaade edilen maksimum yükseklik ✓ Doğru cevap
b) Uçak telsizlerine karışma olasılığı
c) Ürettiği sinyallerin ışınım açısı
d) Yayılacak sinyalin polarizasyonu
AÇIKLAMA
Havaalanı çevresinde kalkış ve iniş koridorlarını koruyan yükseklik sınırlamaları vardır; anten direği dikilirken önce bu sınıra uyulup uyulmadığı incelenir, gerekiyorsa izin alınır. Bu bir uçuş emniyeti konusudur. Işınım açısı ve polarizasyon antenin başarımını ilgilendirir, kurulum izniyle ilgisi yoktur.
Kaynak: Havaalanı çevresi yükseklik sınırlamaları (uçuş emniyeti mevzuatı).
Teknik — C Sınıfı — Soru 136

## Slide 150
Soru 137 · Güvenlik
5 amperlik sigorta yerine alıcı-vericinize 20 amperlik sigorta takarsanız ne olabilir?
a) Daha büyük sigorta alıcı-vericinizi çok fazla akım kullanmaktan daha iyi koruyacaktır
b) Alıcı-vericiniz daha soğuk çalışacaktır
c) Alıcı-vericiniz RF çıkışı kadar üretemeyecektir
d) Aşırı akım bir yangına neden olabilir ✓ Doğru cevap
AÇIKLAMA
Sigorta, cihazı ve kabloyu korumak için belirli bir akımda eriyip devreyi açar. Değerinin üzerinde bir sigorta takmak koruma sınırını yükseltir: arıza hâlinde akım kesilmez, kablo ısınır ve yangına yol açabilir. Sigorta her zaman cihazın öngördüğü değerde olmalıdır; sık atıyorsa çözüm büyüğünü takmak değil, arızayı bulmaktır.
Kaynak: Sigortanın koruma işlevi ve doğru değer seçimi.
Teknik — C Sınıfı — Soru 137

## Slide 151
Soru 138 · Güvenlik
Aşağıdakilerden hangisi bir anten kulesine çıkmadan önce alınması gereken en iyi tedbirdir?
a) Tüm radyo vericilerini açmak
b) Tüm kule topraklama bağlantılarını kaldırmak
c) Emniyet kemeri ve koruyucu gözlükleri takmak ✓ Doğru cevap
d) FAA ve FCC'yi kule üzerinde çalıştığınıza dair bilgilendirmek
AÇIKLAMA
Kuleye çıkmadan önceki en önemli tedbir kişisel koruyucu donanımdır: emniyet kemeri (paraşüt tipi emniyet kemeri) ve koruyucu gözlük. Şıkkı (a) tehlikelidir — çalışılan kulede verici açık bırakılmaz, tam tersine kapatılır ve enerjisi kesilir. Şıkkı (b) de yanlıştır: topraklama sökülmez, yerinde bırakılır.
Kaynak: Direk ve kule üzerinde çalışma güvenliği.
Teknik — C Sınıfı — Soru 138

## Slide 152
Soru 139 · Anten Tipleri
Yeryüzüne dik olarak monte edilmiş tek bir unsurdan oluşan antene ne denir?
a) Konik tek kutup
b) Yatay anten
c) Dikey anten ✓ Doğru cevap
d) Yürüyen dalga anteni
AÇIKLAMA
Yere dik konumlandırılmış tek elemanlı antene dikey (vertical) anten denir; ışıması yatay düzlemde her yöne yakın eşit olduğu için sabit ve mobil çalışmada yaygındır. Yaydığı dalga dikey polarizasyonludur, bu yüzden karşı istasyonun da dikey antenle çalışması verimi artırır. Radyal veya toprak düzlemi gerektirmesi bu anten ailesinin belirgin özelliğidir.
Kaynak: Dikey anten (vertical) tanımı ve polarizasyon.
Teknik — C Sınıfı — Soru 139

## Slide 153
Soru 140 · İşletme ve Güvenlik
Suni Yükün başlıca amacı nedir?
a) Testler yaparken karıştırıcı sinyaller yaymaz ✓ Doğru cevap
b) Vericinizin aşırı modülasyonunu engelleyecektir
c) Yayındayken hata yapmanızı önler
d) Aşırı yüklemeleri önlemek üzere yakın çalışma için kullanılır
AÇIKLAMA
Suni yük, antenin yerini alan ışıma yapmayan bir dirençtir; vericiyi normal yükünde çalıştırırken enerjiyi havaya değil ısıya verir. Böylece ayar ve ölçüm işlemleri başka istasyonlara karışma vermeden yapılır. Modülasyon derinliğini sınırlamak veya işletme hatalarını önlemek suni yükün işi değildir.
Kaynak: Suni yük (dummy load) kullanım amacı.
Teknik — C Sınıfı — Soru 140